Szeghalmi belvízvédelmi öblözet rekonstrukciója

szivattyútelep, csatornák műtárgyain elvégzendő feladatok listája

1. táblázat

| Sorszám | Műtárgy helye és megnevezése | Elvégzendő feladatok |
| --- | --- | --- |
| Szeghalmi főcsatorna |  |
| 1. | Kernye I-es szivattyútelep Fűthető gépészpihenő kialakítása | meglévő épületen belül 2x 6 m alapterülettel, hő és hangszigetelt üveg , hangszigetelt fa szerkezettel, födémmel, hőtárolós kályha fűtéssel |
| 2. | Kernye I-es szivattyútelep ø1000 mm-es 2 db hullámtéri tolózár javítása és elektrifikálása | orsó és anya cseréje, tömítőfelületek tisztítása, csiszolása, földkábel kiépítése, villamos kapcsolószekrény gyártása, szerelése, elektromos meghajtás (hajtómű és villamosmotor) kiépítése |
| 3. | Kernye I-es szivattyútelep ø1000 mm-es végcsappantyúk mozgatásának korszerűsítése | drótköteles működtetésű racsnis emelő-berendezés beépítése, drótkötélvezető és csigakerék rendszer kiépítése biztonsági védőburkolat gyártása szerelése |
| 4. | Kernye II-es szivattyútelep uszadék kiszedő gépi gereb kialakítás | gépi gereb kialakítása meglévő gereb átalakításával, felsőpályás 2 db 2800 x 3900 mm-es méretben |
| 5. | Kernye II-es szivattyútelep CsfÁ 1200 Ganz-Mávag | szivattyútelep nagyjavítása egy gép kibontása, tengely és lapátkerék kiszerelése, elszállítása műhelybe, csapágyak cseréje, villamos motor javítása, visszaszállítás, beszerelés |
| 6. | Csatorna kotrása | engedélyes szintre történő csatornakotrás és kiegészítő tevékenységei |
| 7. | Kiviteli terv készítés |  |
| Szeghalmi megcsapoló csatorna |  |
| 1. | 3+327 billenőtáblás zsilip rekonstrukció | víztelenítés, tok és tábla korrózióvédelme, pajzslemezek és küszöb KO-lemezborítása, tömítések cseréje, "Tirfor"- emelőszerkezet cseréje, drótkötél cseréje |
| 2. | 1+102 zsilip 2×120x140-es | zsiliptáblák korrózióvédelme, tömítéscsere, mozgatóberendezés javítása |
|  |  | betonlap burkolat javítás, rézsüben, burkolatlezárás kőszórással |
| 3. | 0+000 torkolati zsilip 2×140x160-as | víztelenítés, tokszerkezet és zsiliptábla korrózióvédelme, tömítéscsere |
|  |  | burkolat lezárás kőszórással |
| 4. | Csatorna kotrása | engedélyes szintre történő csatornakotrás és kiegészítő tevékenységei |
| 5. | Kiviteli terv készítés |  |

- 2 -

| Szeghalmi gyűjtőcsatorna |  |
| --- | --- |
| 1 | 0+194 torkolati zsilip 2×120x140-es | elzárótáblák korrózióvédelme, életvédelmi lefedő aknarácsok gyártása |
|  |  | al- és felvizi terméskő burkolat javítása |
| 2. | Csatorna kotrása | engedélyes szintre történő csatornakotrás és kiegészítő tevékenységei |
| 3. | Kiviteli terv készítés |  |
| Szeghalmi övcsatorna |  |
| 1. | 0+035 torkolati zsilip 2×120x140-es | víztelenítés, tokszerkezet javítása, korrózióvédelme, táblák cseréje tömítéssel, felhúzószerkezet felújítása, életvédelmi lefedő aknarácsok gyártása |
|  |  | al- és felvizi terméskő burkolat javítása |
| 2. | 13+220 zsilip 2×120x140-es | víztelenítés, tokszerkezet javítása, korrózióvédelme, táblák cseréje tömítéssel, felhúzószerkezet felújítása, életvédelmi lefedő aknarácsok gyártása |
|  |  | al- és felvizi burkolat átépítése |
| 3. | 13+529 zsilip 100×120 és 120x140-es | víztelenítés, tokszerkezet javítása, korrózióvédelme, |
|  |  | táblák cseréje tömítéssel, felhúzószerkezet felújítása, |
|  |  | korlát gyártása 50 fm |
|  |  | burkolat javítás, burkolat lezárás kőszórással |
| 4. | 20+150 tiltós áteresz ø600 mm-es | mozgató-berendezés felújítása |
| 5. | Csatorna kotrása | engedélyes szintre történő csatornakotrás tevékenységei |
| 6. | Kiviteli terv készítés |  |
| Ó-Berettyó csatorna |  |
| 1. | 0+660 Macskási szivattyútelep | elektromos szekrény teljes cseréje a betáp. kábelig, |
|  |  | elmenő vezetékek cseréje is |
| 2. | 10+257 zsilip 2×140x160-as | víztelenítés, tokszerkezet javítása, korrózióvédelme, táblák cseréje tömítéssel, felhúzószerkezet felújítása, |
|  |  | elő- és utóf. burk. átép. útsz.oszl. csere, törm. elsz. |
| 3. | 14+389 Perjési tiltó 2×140x160-as | táblák cseréje, vízmércék javítása |
|  |  | vízmércék javítása, útszéljelzők pótlása, terméskő burkolat javítása |
| 4. | Csatorna kotrása | engedélyes szintre történő csatornakotrás és kiegészítő tevékenységei |
| 5. | Kiviteli terv készítés |  |