ÚTMUTATÓ

az 1376 ny.sz.

„A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki gazdasági adatai,

2013. év”

című kérdőív kitöltéséhez

# 1. Általános előírások

Fontos, hogy az adatszolgáltatók minden olyan létesítményről kitöltsék az adatlapot, amelyen a tárgyévben közműves vízellátási illetve szennyvízelvezetési, -tisztítási tevékenységet végeztek! Azokat a létesítményeket is figyelembe kell venni, amelyeken csak próbaüzem volt, de még nem rendelkeznek vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

Az adatszolgáltatás kérdőíve a www.ovf.hu honlapról letölthető. A kérdőívet írógéppel, vagy olvashatóan tintával kell kitölteni és a vízmű vagy szennyvízcsatornamű szerint területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság (VIZIG) részére 1 példányt kell beküldeni, az adatlapon meghatározott beérkezési határidőre. Az adatszolgálatás elektronikusan is teljesíthető. Ebben az esetben is azonban  papír alapú előlap hivatalosan, cégszerűen aláírt 1 példányát a területileg illetékes VIZIG részére meg kell küldeni.

Az adatszolgáltatás kérdőíveibe új oszlop, vagy új sor, vagy új cella beszúrását, a táblázatok szerkezetének bárminemű megváltoztatását kérjük kerülni.

Több VIZIG -et érintő vízkivétel, illetve szennyvízbevezetés esetén az a VIZIG a területileg illetékes, amelynek illetékességi területén helyezkedik el a vízbeszerző hely illetve a szennyvíz befogadója. Nem egyértelmű helyzet esetén, kérjük a legközelebb található VIZIG -el a probléma tisztázását.

Mindazokról a vízellátási és szennyvízelvezetési, illetve szennyvíztisztítási létesítményekről be kell számolni, amelyek a vízmű-, illetve csatornamű-üzemeltető szervezet üzemeltetésében voltak a beszámoló tárgyát képező év december hó 31-én.

Amennyiben az üzemeltető évközben vette át a vízműrendszer vagy szennyvízrendszer üzemeltetését, az év előző részére vonatkozó adatok beszerzése, és az adatszolgáltatásba történő beépítése az ő feladatát képezi.

Az adatokat az előírt mértékegységben, általában egész számokkal (az ezer m3/év dimenziónál egy tizedes pontossággal) kell közölni, és ügyelni kell arra, hogy az adatok pontosan a megfelelő rovatba kerüljenek, mert a pontatlan beírás a gépi feldolgozás során zavart okozhat.

Az adatlapokon a szürke színnel satírozott kódmezőket az adatszolgáltatónak nem kell kitölteni!

.

# 2. Fogalmak

|  | Vízműrendszerek |  |
| --- | --- | --- |

Vízműrendszer	A statisztikai adatfelvétel szempontjából vízműrendszernek minősül egy vagy több olyan vízellátási létesítmény, amely(ek) egy adott vállalkozás üzemeltetésében van(nak) és műszakilag egységes rendszernek tekinthető(ek).

Egy vízellátási létesítmény nem lehet része egynél több vízműrendszernek.

Több vízellátási létesítmény akkor tartozhat egy vízműrendszerhez, ha műszakilag összefüggőek, azaz egymásnak vizet adnak át és egy vállalkozás üzemeltetésében vannak.

Például a statisztikai adatfelvétel szempontjából egy vízműrendszert képez egy olyan regionális vízműrendszer, amely több település vízellátását szolgálja és víztermelő, víztisztító, illetve vízszállító műből áll.

Hasonlóképpen egy önálló vízműrendszert képez egy települési vízmű saját víztermelő művel, még akkor is, ha egyébként egy regionális műtől vagy mástól még külön is vesz át vizet.

Minden vízellátási létesítménynek tartoznia kell egy vízműrendszerhez. Például ha egy adott vállalkozás csak egy települési elosztóhálózatot üzemeltet, nincs se víztermelő, se víztisztító műve, akkor a statisztikai adatfelvétel szempontjából ez az egyetlen települési elosztóhálózat alkotja  a vállalkozás vízműrendszerét. Ilyenkor a vízműrendszer megnevezésében a települési elosztóhálózat megnevezését kell alkalmazni.

Az adatszolgáltatás szempontjából döntő fontosságú, hogy az üzemeltető milyen módon bontja szét az általa üzemeltetett rendszert vagy rendszereket víztermelő, víztisztító, vízszállító művekké (a települési elosztóhálózatok lehatárolása az esetek zömében nem jelenthet problémát).

Egy nagyobb vízműrendszer túl részletes szétbontása jelentősen megnöveli a kitöltendő adatlapok  számát, és szükségtelenül részletesen jellemzi a rendszert. A túl elnagyolt felbontás viszont nem elegendő mélységű.

Nem kell önálló vízszállító műnek tekinteni pld. egy adott településen belül az elosztóhálózatokat összekötő, kisebb átmérőjű vezetékeket, ha ezzel egy adott vízműrendszer leírását egyszerűsíthetjük.

Egy vízszállító mű nem kell, hogy szükségképpen egyetlen vezetékből álljon. Több vezetékből álló bonyolult vízszállító rendszer is tekinthető adott esetben egyetlen vízszállító műnek.

Döntő szempont kell legyen, hogy a vízműrendszer működését a megadott víztermelő, víztisztító, vízszállító és vízelosztó művekkel szakmailag érthetően le lehessen írni, a különböző üzemeltetők kezelésében lévő egyes művek közötti vízátadások és vízátvételek követhetőek legyenek.

A rendszerek kapcsolatainak jobb áttekintése érdekében kérjük, hogy az adott rendszerről, a mellékelt minta szerinti blokksémát, külön lapon adják meg.

Nagyobb, bonyolultabb vízellátó rendszereknél az üzemeltető vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes VIZIG szakágazatával.

VÍZMŰRENDSZEREKET ALKOTÓ VÍZELLÁTÁSI  LÉTESÍTMÉNYEK

Az adatszolgáltatók által üzemeltetett vízműrendszereken belül a vízellátási létesítményeket a statisztikai felmérés szempontjából az alábbiak szerint csoportosítottuk:

víztermelő művek: Az adatszolgáltató által üzemeltetett létesítmények, amelyek felszíni vagy felszín alatti vízkészletekből ivóvízellátási vagy gazdasági célú vízkivételt folytatnak.

víztisztító művek:	A megfelelő vízminőség elérése érdekében elvégzik a víztermelő művek által kitermelt nyersvíz mechanikai-kémiai módszerekkel történő kezelését.

vízszállító művek:	Az adatszolgáltató által üzemeltetett vízellátási létesítmények, amelyek a vizet a víztermelés, kezelés vagy átvétel helyéről a felhasználás helyére juttatják, de közvetlen fogyasztásra jellemzően nem adnak vizet. Ide tartoznak a jelentősebb távvezetékek, regionális vezetékrendszerek. Amennyiben valamely szállítóvezeték egy vagy több település kiterjedt elosztóhálózatát átszeli a szállítóvezetéket célszerű a települések központjai között szakaszokra bontani. (Célja, hogy a települések fogyasztása ne tartalmazza a szállítóvezetéken továbbított vízmennyiséget.)

települési elosztóhálózatok: Az adatszolgáltató által üzemeltetett olyan ívóvízvezeték-rendszerek minősülnek a statisztikai adatfelvétel szempontjából települési elosztóhálózatnak, amelyek egy településen vagy településrészen belül, (házi) bekötések révén közvetlenül a fogyasztókhoz juttatják el az ivóvizet. Ide tartoznak azok a távvezetékek is, amelyekhez az elosztóvezetékekhez hasonló módon csatlakoznak (házi) bekötések, (ily módon az ilyen vezeték az elosztóhálózat részének tekinthető).

nyomászónák:	A települési elosztóhálózat részekre osztásával önálló vízelosztó övezetek (nyomászónák) alakíthatók ki. A nyomászóna olyan övezeti egység, amelybe mindazon objektumok, objektum csoportok beletartoznak, amelyek üzemeltetés szempontjából egy jellemző nyomás szinten vannak.

Minden vízellátási létesítménynél megkülönböztetjük:

a létesítménybe kívülről érkező, átvett vízmennyiséget (input), és

a létesítményből eltávozó, átadott  vízmennyiséget (output).

Vízátvétel:	A létesítményben átvett víz csak más vízellátási létesítményből származhat, amely az előzőek szerint vagy:

víztermelő mű, vagy

víztisztító mű, vagy

vízszállító mű, vagy

települési elosztóhálózat.

Az a vízellátási létesítmény, amelyből a vízátvétel történik, lehet ugyanannak az adatszolgáltatónak az üzemeltetésében, de lehet más üzemeltetésében is.

Vízátadás:          Történhet: 	más vízellátási létesítmény részére, amely hasonlóképpen elvileg lehet

víztermelő mű, vagy

víztisztító mű, vagy

vízszállító mű, vagy

települési elosztóhálózat,

illetve valamilyen jelentősebb fogyasztó részére, ha az nem a települési elosztó hálózatról, hanem közvetlenül víztermelő, víztisztító vagy vízszállító műről vesz át vizet

Az a vízellátási létesítmény, amely számára a vízátadás történik, lehet ugyanannak az adatszolgáltatónak az üzemeltetésében (tehát saját vízellátási létesítmény), de lehet más üzemeltetésében is (tehát idegen üzemeltető).

- vízrendszeren belüli,

- üzemeltető másik vízrendszere,

- idegen (vízszolgáltatást végző) üzemeltető,

- nagyfogyasztó.

Az egyes létesítmények pontosabb azonosítása a VOR és a GEO kód (EOV, GPS) adatok segítségével történik.

|  | SZENNYVÍZRENDSZEREK |  |
| --- | --- | --- |

A statisztikai adatfelvétel szempontjából szennyvízrendszernek minősül egy vagy több olyan szennyvízelvezetési és/vagy szennyvíztisztítási létesítmény, amely műszakilag egységes rendszernek tekinthető.

Egy létesítmény nem lehet része egynél több szennyvízrendszernek. Például egy szennyvíztisztító mű csak egy szennyvízrendszernek lehet a része.

Több létesítmény akkor tartozhat egy szennyvízrendszerhez, ha műszakilag összefüggőek. Például egy szennyvízrendszert képez az olyan regionális rendszer, amely több település szennyvizét vezeti el egy regionális vezetékkel, egy közös szennyvíztisztító műbe.

Minden szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási létesítménynek tartoznia kell egy szennyvízrendszernek. Például ha egy adott szolgáltató csak egy települési szennyvízgyűjtő hálózatot üzemeltet, de a szennyvíztisztítótelepet már egy másik szolgáltató üzemelteti, akkor a szennyvízrendszer mindkét szolgáltatónál ugyanaz lesz, csak az egyik a szennyvízrendszer tisztítótelepéről adja az adatot, a másik pedig csak az áltata üzemeltetett gyűjtőhálózatról.

Az adatszolgáltatás szempontjából döntő fontosságú, hogy egy bonyolultabb szennyvízrendszernél az üzemeltető milyen módon határolja le a szennyvízszállító műveket. Nyilvánvalóan kevésbé jelent problémát a települési szennyvízgyűjtő hálózatok, illetve szennyvíztisztító művek lehatárolása. Egy nagyobb szennyvízrendszerben, ahol a szennyvíz szállítása jelentős szereppel bír, a túl sok szállító mű meghatározása jelentősen megnöveli a kitöltendő adatlapok  számát, és szükségtelenül részletesen jellemzi a rendszert. A túl elnagyolt felbontás viszont nem elegendő mélységű. Egy szennyvízszállító műnek nem kell szükségképpen egyetlen vezetékből állnia. Több vezetékből álló bonyolult szállító rendszer is tekinthető adott esetben egyetlen szennyvízszállító műnek.

A rendszerek kapcsolatainak jobb áttekintése érdekében kérjük, hogy a mellékelt minta szerinti blokksémát, külön lapon az adott rendszerről adják meg.

# SZENNYVÍZRENDSZERT ALKOTÓ LÉTESÍTMÉNYEK

Az adatszolgáltatók által üzemeltetett, szennyvízelvezető és -tisztító létesítményeket a következők szerint csoportosítjuk:

települési szennyvízgyűjtő hálózatok:

Azok  a létesítmények, amelyek településen belül, (a házi) bekötésekkel gyűjtik össze a település szennyvizeit.

szennyvízszállító művek:

Azok a létesítmények, amelyek a szennyvizeket a keletkezésük, vagy összegyűjtésük helyéről a kezelésük helyére, vagy a befogadóba szállítják anélkül, hogy hozzájuk közvetlenül házi bekötések csatlakoznának. Fő funkciójuk tehát a szennyvíz nagyobb távolságú szállítása és nem a bekötések révén történő összegyűjtése. Ide tartoznak a nagyobb szennyvíz-mennyiséget szállító nyomott, vagy gravitációs szennyvíz-távvezetékek, regionális vezetékek.

szennyvíztisztító művek:

Azon létesítmények tartoznak ide, amelyek a szennyvizek mechanikai, biológiai, vagy harmadik tisztítási fokozattal történő megtisztítását biztosítják, a kapcsolódó iszapkezelési technológiával együttesen.

Minden szennyvízelvezetési és -tisztítási létesítménynél megkülönböztetjük:

a létesítménybe kívülről érkező, átvett, szennyvízmennyiséget és

a létesítményből eltávozó, átadott  szennyvízmennyiséget.

Átvett szennyvíz:	A létesítményben átvett szennyvíz származhat:

más szennyvízelvezetési és -tisztítási létesítményből, mely az előzőek szerint, vagy

települési szennyvízgyűjtő hálózat, vagy

szennyvízszállító mű, vagy

szennyvíztisztító mű szennyvize, vagy

közúti járművel tengelyen szállított szennyvíz,

települési szennyvízgyűjtő hálózat esetén a lakosságtól, illetve más ipari szennyvízkibocsátóktól.

Az a létesítmény, amelyből a szennyvíz átvétele történik, lehet ugyanannak az adatszolgáltatónak az üzemeltetésében (saját létesítmény), de lehet más üzemeltetésében (idegen üzemeltető) is:

(	szennyvízrendszeren belüli,

(	üzemeltető másik szennyvízrendszere,

(	idegen üzemeltető,

(	nagy kibocsátó.

Átadott szennyvíz: 	A szennyvíz átadása történhet:

más szennyvízelvezetési és -tisztítási létesítmény részére, mely hasonlóképpen elvileg lehet

települési szennyvízgyűjtő hálózat, vagy

szennyvízszállító mű, vagy

szennyvíztisztító mű,

közúti járművel szállított, nem közművel összegyűjtött szennyvíz,

illetve a befogadóba, vagy egyéb hasznosításra.

Az a létesítmény, amely számára a szennyvíz átadása történik, lehet ugyanannak az adatszolgáltatónak az üzemeltetésében (saját létesítmény), de lehet más üzemeltetésében (idegen üzemeltető) is:

(	szennyvízrendszeren belüli,

(	üzemeltető másik szennyvízrendszere,

(	idegen üzemeltető,

(	nagy felhasználó.

Az egyes létesítmények pontosabb azonosítása a VOR és a GEO kód (EOV) adatok segítségével történik. Ezeket az adatokat csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. (Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

# 3. A táblázatok kitöltésének útmutatója

Az üzemeltetőre vonatkozó összefoglaló adatok

Minden vízmű- és/vagy szennyvízcsatornaművet üzemeltető adatszolgáltatónak ki kell tölteni az üzemeltetőre vonatkozó néhány gazdasági és a tevékenységet jellemző összesített adatot.

Az üzemeltető összes bevételére és üzemi eredményére előzetes adatok is beírhatók, mivel a kitöltés időpontjában feltehetően nem állnak rendelkezésre a végleges adatok.

A létszám adatok a közüzemi szolgáltatás területén foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma, beleértve a teljes és a rész munkaidőben alkalmazottakat.

A 05-16 sorban az üzemeltető összes létesítményének összesített adatait kell beírni. Ezeknek az adatoknak meg kell egyeznie a létesítményenként megadott adatok összegével.

A 17-29 sorban felsorolt vízügyi igazgatóságok közül ki kell választani azokat a vízügyi igazgatóságokat, melynek illetékességi területén víz- és/vagy szennyvíz- közüzemi szolgáltatást teljesítenek és a  „d” oszlopba beírni az adott települések számát. Település alatt ebben az esetben olyan önálló közigazgatási egységet értünk, melynek önálló KSH települési kódja van.

|  | I. VÍZMŰ RENDSZEREK |  |
| --- | --- | --- |

# I. A vízműrendszerek felsorolása

# A táblázaton fel kell sorolni az adatszolgáltató által, az általános útmutatóban szereplő szempontok alapján meghatározott, és a tárgyév december 31-én üzemeltetésében lévő valamennyi vízműrendszer megnevezését.

A táblázat „c” oszlopában szereplő VOR számot a területileg illetékes VIZIG tölti ki.

Megjegyzés: Az I.1. táblázat 01-36. sora igény esetén tetszés szerint bővíthető.

Az adatszolgáltatás szempontjából egy vízműrendszer:

víztermelő

víztisztító mű,

vízszállító mű(vek)ből

települési elosztóhálózat(ok)ból és

nyomászónákból

más néven vízellátási létesítmény(ek)ből áll, ha ezek a létesítmények egymással műszakilag összefüggnek és azokat ugyanaz az adatszolgáltató üzemelteti. Az egyes üzemeltetők közötti átadás-átvétel nyomászónahatárként értelmezendő, mindkét fél jelenti.

Ha egy adatszolgáltató üzemeltetésében van olyan vízellátási létesítmény, amely nincs műszaki kapcsolatban más, szintén az adatszolgáltató üzemeltetésében lévő vízellátási létesítménnyel, akkor a statisztikai adatfelvétel szempontjából külön vízműrendszerként kell ezt a vízellátási létesítményt tekinteni. Pld. ha egy adatszolgáltató üzemeltet egy olyan települési elosztóhálózatot, amely nincs összefüggésben az adott adatszolgáltató által üzemeltetett más vízellátási létesítménnyel (pld. más üzemeltetőtől kapja a vizet), akkor önálló vízműrendszerként kell ezt a települési elosztóhálózatot figyelembe venni.

Minden, ezen a táblázaton felsorolt, az adatszolgáltató üzemeltetésében lévő vízműrendszerről külön-külön, vízműrendszerenként kell kitölteni a I. 1.1. és a I. 1.2. táblázatot.

Az adatlap garnitúra a táblázatokból csak egy-egy példányt tartalmaz, ezért az adatszolgáltatónak kell a szükséges mennyiségben az adatlapok belső lapjait sokszorosítani.

Az I.2., I.3., I.4. és az I.5. sz. adatlapon az egyes létesítmények neve alatt elhelyezett ”Megjegyzés” sorba kell beírni jegyzetet, ha az adatlap kitöltőjének az adatok jobb megértésére vonatkozóan valamilyen fontos közölnivalója van. Ilyenek lehetnek pl. nem üzemelő létesítmény, évközbeni üzemeltető- váltás, új létesítmény átvétele, létesítmény névváltozása a korábbi évhez viszonyítva, stb.

I. 1.1. A vízműrendszer vízellátási létesítményeinek felsorolása

Ezen a táblázaton az adatszolgáltató üzemeltetésében lévő egy vízműrendszerhez tartozó vízellátási létesítményeket és a nyomászónákat kell feltüntetni. Annyi ilyen táblázatot kell kitölteni, amennyi vízműrendszert az I.-es táblázaton feltüntetett.

A lap tetején az azonosító adatok közül ki kell tölteni a vízmű nevét.

A táblázat “ b” oszlopába a létesítmény megnevezését kell beírni.

A táblázat „c” oszlopában szereplő VOR számot a területileg illetékes VIZIG tölti ki.

A “d”oszlopba a vízellátási létesítmény tulajdonosi formájának kódszámát/kódszámait kell beírni a következők szerint:

1. kódszám: állami tulajdon,

2. kódszám: önkormányzati tulajdon,

3. kódszám: társasági tulajdon.

Az „e”oszlopba a vízellátási létesítmény üzemeltetési jogcímét/jogcímeit kell beírni a következők szerint:

1. kódszám: koncessziós szerződés,

2. kódszám: az állam többségi vagy kizárólagos részedesedésével rendelkező gazdálkodó szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az üzemeltetés az alapító állam tulajdonában lévő műveken történik),

3.  kódszám: az önkormányzat(ok) többségi vagy kizárólagos részedesedésével rendelkező gazdálkodó szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az üzemeltetés az alapító önkormányzat(ok) törzsvagyonában lévő műveken történik),

4. kódszám: az állam és az önkormányzat(ok) kizárólagos közös részedesedésével rendelkező gazdálkodó szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az üzemeltetés az alapító állam tulajdonában, valamint az alapító önkormányzat(ok) törzsvagyonában lévő műveken történik),

5. kódszám: egyéb (pl. bérleti szerződés).

A vízellátási létesítmény jellegét és a nyomászónát az “f-g-h-i-j” oszlopba “x” jellel kell jelezni, hogy az adatszolgáltató üzemeltetésében lévő adott vízműrendszer milyen létesítményekből (víztermelő, víztisztító, vízszállító művekből és települési elosztóhálózatokból) és nyomászónákból tevődik össze. Az önálló vízműrendszereket soronként kell beírni, tehát egy sorban a megnevezett vízellátási létesítménynek, nyomászónának megfelelően az „f-g-h-i-j”oszlop valamelyikében csak egy „x” jel lehet.

A 24-ik sorban az “f-g-h-i-j” oszlopba beírt  “x” jelek számának összegét kell beírni.

A I. 1.1. táblában felsorolt minden vízellátási létesítményről további táblákat kell kitölteni, a következők szerint:

a I. 1.1. táblában felsorolt víztermelő művekről a I. 1.2. táblázaton víztermelési összesítést kell készíteni.

a I. 1.1. táblában felsorolt víztermelő művek mindegyikéről („f” oszlopban jelölt) művenként ki kell tölteni a I.2.1., a I.2.2. táblázatokat.

a I. 1.1. táblában felsorolt víztisztító művek mindegyikéről („g” oszlopban jelölt) művenként ki kell tölteni a I.3.1., a I.3.2., a I.3.3. táblázatokat.

a I. 1.1. táblában felsorolt vízszállító művek mindegyikéről („h” oszlopban jelölt) vízszállító művenként ki kell tölteni:  a I.4.1.,  a I.4.2.  táblázatokat.

a I. 1.1. táblában felsorolt települési elosztóhálózatok mindegyikéről („i” oszlopban je-
lölt) elosztó-hálózatonként ki kell tölteni: a I.5.1.,  a I.5.2.,  a I.5.3. és a I.5.4. táblázatokat.

- a I. 1.1. táblában felsorolt nyomászónák mindegyikéről („j” oszlopban je-
 lölt) nyomászónánként  ki kell tölteni: a I.6.1.,  a I.6.2. táblázatokat.

Az egy vízműrendszerhez tartozó létesítményekről kitöltött táblázatokat a I.1.1. táblázatot tartalmazó A/3-as  borító lapba kell behelyezni.

I. 1.2. A  vízműrendszerhez tartozó víztermelő művekben kitermelt víz mennyisége víztermelő művenként, a víz forrása szerint

Ezt a táblát minden olyan vízműre ki kell tölteni, amelyhez legalább egy víztermelő telep tartozik.

A táblában fel kell sorolni a vízműrendszerhez tartozó víztermelő műveket és meg kell adni azok tárgyévi víztermelési (mennyiségi) adatait, vízbázis típusonként.

A “b ” oszlopba a víztermelő mű megnevezését, a „c” oszlopában szereplő VOR számot a területileg illetékes VIZIG tölti ki, a “d” oszlopba a település/településrész nevét, az  “e ” oszlopba a település 5 jegyű KSH kódszámát kell beírni.

Az „f” és „g” oszlopba a víztermelőmű területi középpontjának EOV koordinátáját (X,Y) kell beírni, a vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

Amennyiben a kért EOV koordináták nem állnak rendekezésre, és méréséükre sincs lehetőség, úgy bármilyen GPS (WGS 84) mérőeszközzel mérhetőek helymeghatározó koordináták, melyeket a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) által kifejlesztett, térítésmentesen közreadott EEHHTT (EHT2) szoftver, az ETRS89 vonatkozási rendszerben, azaz az Országos GPS Hálózat (OGPSH) rendszerében ászámít az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerbe. Az átszámítást az OGPSH és EOV rendszerek közös pontjai alapján az ország teljes területén lokális transzformációval hajtja végre, az elérhető legnagyobb pontossággal. A szoftver a transzformációhoz szükséges közös pontokat minden egyes átszámítandó ponthoz automatikusan és optimálisan választja ki. A szoftver a FÖMI honlapjáról letölthető: http://www.fomi.hu.

Az „h” oszlopba a felszíni, a „i” oszlopba a felszín alatti vízbázisból kivett (kitermelt) összes víz mennyiségét kell beírni, egy tizedes pontossággal. (Az elektronikus változat ezt az összegzést automatikusan elvégzi.)

A felszín alatti vízkivétel további vízbázisonkénti részletezését a  „j-n” oszlopba kell beírni, szintén egy tizedes pontossággal. A  „j-n” oszlopba beírt vízmennyiség összege nem lehet nagyobb, mint az „i” oszlopba beírt összeg, vagy azonos, vagy csak kevesebb lehet.

Az „o” oszlopba a víztermelés technológiai folyamatának vízigénye, illetve vízvesztesége kerül, egy tizedes pontossággal.

A „p” oszlopba a felszíni („h”) és az összes felszín alatti vízkivétel („i”) összegének és a technológiai vízveszteségnek („o”) a különbségét kell beírni. (Az elektronikus változat ezt az összegzést automatikusan elvégzi.)

A 26-ik sorba a 01-25-ös sorba beírt vízkivétel mennyiségét kell összegezni vízbázisonként. (Az elektronikus változat ezt az összegzést automatikusan elvégzi.)

# I. 2. VÍZTERMELŐ MŰ (létesítmény)

Minden víztermelő műre vonatkozóan, melyet az adott vízrendszer  I.1.1-es táblázatán feltüntettek, ki kell tölteni a I. 2.1., I. 2.2. táblázatokat.

A lap felső részén be kell írni a vízműrendszer nevét, a víztermelőmű nevét, a település/településrész nevét, KSH kódját.

Ha a víztermelő, víztisztító mű közigazgatási szempontból nem önálló településen, hanem településrészen helyezkedik el, akkor a településrész megnevezése mellett annak a befoglaló településnek a KSH kódját kell ide beírni, amelyhez az adott településrész közigazgatásilag tartozik.

I. 2.1. A víztermelő kutak, vízkivételek helye, kapacitása, nyersvíztárolók száma, térfogata

A vízellátási célt szolgáló termelő kutak adatait akkor is ki kell tölteni, ha a tárgyidőszakban nem üzemelt. Ebben az esetben a „Megjegyzés” sorban jelezni kell, hogy hány kút volt üzemen kívül.

Felszíni vízkivételnél, ha vízfolyásról van szó, akkor a 02-es sorban meg kell adni a felszíni víz megnevezését. A 03-as sor üresen marad. Ide a területileg illetékes VIZIG írja be a felszíni vízfolyás VOR számát. A 04-es sorba a vízkivétel helyének szelvényszámát kel beírni. Ha a vízkivétel a vízfolyás egy adott szakaszán, több helyen történik, akkor két szelvényszámmal, (vagy a szakasz számával) az érintett szakaszt kell megadni.

A felszíni víz megnevezését, szelvényszámát az illetékes VIZIG -el  egyeztetni kell.

A 05-06-os sorokba a vízkivétel helyének EOV koordinátáit kell beírni.

Ha az adatszolgáltatás időpontjában nem működik a vízkivételi létesítmény, akkor a „Megjegyzés” sorban jelezni kell, hogy üzemen kívül volt a létesítmény.

07-es sorba a felszín alatti vízkivétel vízjogi engedély szerinti kapacitását (a kitermelhető maximális vízhozamot) kell feltüntetni, m3/d  mértékegységben, akkor is, ha üzemen kívül volt.

08-as sorba a felszíni vízkivétel vízjogi engedély szerinti kapacitását (a kitermelhető maximális vízhozamot) kell feltüntetni, m3/d  mértékegységben, akkor is, ha üzemen kívül volt.

Ahol a vízjogi engedélyben a kapacitás m3/d helyett m3/20 órára van megadva, ott átszámítás nélkül ezt az értéket kell a napi kapacitásra beírni !

A 09-10-ik sorban a legnagyobb napi vízkivétel mennyiségét és időpontját kell feltüntetni.

A 11-12-es sorba  a vízkivételi létesítményhez kapcsolódó nyersvíztározók számát és térfogatát kell beírni. Kérjük, hogy az itt beírt tározókat a többi létesítménynél már ne tüntessék fel. Ha több létesítményhez kapcsolódik a víztározó, akkor a legjellemzőbb létesítménynél kell beírni, a többinél már nem. Tehát egy tározó csak egyszer (egy létesítménynél) szerepelhet!

I.2.2. A kitermelt, rendelkezésre álló víz mennyisége és minősége a víz forrása szerint

A tábla sorai a víz forrása szerinti bontást, míg az oszlopai a víz minőségének megosztását tartalmazzák.

A víz minőségének osztályozása megfelel az európai (OECD ) osztályozásnak.

A0  =   a tisztítást nem, legfeljebb fertőtlenítést igénylő, előírásoknak megfelelő víz,

A1 =  a normál fizikai kezelést és fertőtlenítést igénylő víz (szűrés, gáztalanítás, víz- keverés, fertőtlenítés ),

A2 =  a normál fizikai, kémiai kezelést és fertőtlenítést igénylő víz (előklórozást, koagulálást, pelyhesítést, derítést, szűrést, fertőtlenítést, stb.),

A3  =  az intenzív fizikai és kémiai kezelést igénylő víz (ózonos kezelés, aktív szűrés stb.).

Összefüggés:  A I.2.2. táblázat 08-as sor „g” oszlopába beírt víz mennyisége azonos a I.1.2. táblázat 26-os sor „p” oszlopba beírt számmal, vagyis a termelés technológiai vízigényével, veszteségével csökkentett, rendelkezésre álló vízzel. (A táblázat „g” oszlopában és a 8. sorban található összesítést az elektronikus változat automatikusan elvégzi.)

# I. 3 Víztisztító mű (létesítmény)

I. 3.1. A víztisztító mű kapacitása, tisztítási technológiája, a tisztításra átvett víz mennyisége,

Ezt a táblát minden víztisztító műre ki kell tölteni.

Az üzemen kívüli víztisztító létesítményekről is töltsék ki a műszaki adatokat, a „Megjegyzés” sorba jelezzék a működés szüneteltetését.

A 01 - 02-es sorban a víztisztító mű vízjogi engedély szerinti átlagos és csúcsidei kapacitását kell megadni. Ha az üzemeltetési engedélyben vagy engedélyekben a víztisztítóra pld. a víztisztítás különböző elemeire több kapacitásértéket is megadtak, akkor a 01.-ik sorban azt a kapacitásértéket kell megadni, amelyik a víztisztító mű teljesítőképességét mértékadóan határozza meg.

A 03-04-es sorba  a víztisztító létesítményhez kapcsolódó víztározók számát és térfogatát kell beírni. Kérjük, hogy az itt beírt tározókat a többi létesítménynél már ne tüntessék fel. Ha több létesítményhez kapcsolódik a víztározó, akkor a legjellemzőbb létesítménynél kell beírni, a többinél már nem. Tehát egy tározó csak egyszer (egy létesítménynél) szerepelhet!

A 05 sorban azt a vízmennyiséget kell megadni, amely a tárgyévben a  víztisztítóba érkezett tisztítás céljából, ezer m3-ben, egy tizedes pontossággal.

A 06-08-as sorban az elvégzett víztisztítás módja szerinti bontásban kell megadni a tisztított víz mennyiségét, ezer m3-ben, egy tizedes pontossággal.

A csoportosítás megfelel az európai osztályozásnak (OECD):

A 1 osztályhoz tartozik a szűrés, gáztalanítás, vízkeverés és fertőtlenítés

A 2 osztályhoz tartozik az előklórozás, koagulálás, pelyhesítés, derítés, szűrés, fertőtlenítés stb.,

A 3 osztályhoz tartozik a tisztítást követő ózonos kezelés, aktív szűrés stb.

A 09-es sorban kell a víztisztítás technológiai vízszükségletét, veszteségét feltüntetni.

A 10-es sorba a tisztításra átvett összes víz (05-ös sor) és a technológiai vízszükséglet, veszteség 
(09-es sor) különbségét kell beírni. (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi.)

I.3.2. A víztisztító műbe érkező (kevert) nyersvíz és a kezelt (tisztított) víz szennyező paramétereinek éves minimum, maximum és átlagos koncentrációja

A 01-10-es sorban a víztisztító műbe érkező nyersvíz, illetve a tisztítás után rendelkezésre álló tisztított (kezelt) víz, szennyező  paramétereinek éves minimum, maximum és átlagos értékét kell beírni, az alkalmazott mértékegység megjelölésével.

A 11-16-os sorokba az ivóvíztisztítás során keletkezett (zagy) iszap mennyiségét, szárazanyag tartalmát, elhelyezésének módját, minősítését és az esetleges veszélyességet okozó komponenseket kell megadni.

I.3.3.  A víztisztító műben tisztításra közvetlenül átvett víz mennyisége, a vizet átadók szerint

Ezt a táblát minden vízműrendszerhez tartozó víztisztító műre ki kell tölteni.

Itt kell felsorolni („b” oszlop) mindazokat a saját üzemeltetésben lévő vízellátási létesítményeket, idegen üzemeltetőket, nagyfogyasztókat, amelyek a tárgyévben a víztisztító műnek közvetlenül, tehát más vízellátási létesítmény közbeiktatása nélkül tisztításra vizet adtak át.

A „c” oszlop VOR számát a területileg illetékes VIZIG írja be.

A „h” oszlopban az átvett víz típusát a következő kódok használatával kell megadni:  F = felszíni (tényleges) vízkivétel; P = parti szűrésű vízkivétel; R = rétegvíz; K = karsztvíz; T = talajvíz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termál vagy gyógyvíz altípusba is besorolhatók, akkor a víztípus kódja mellett kiegészítő jellemzőként kettősponttal elválasztva a GY = termál vagy gyógyvíz kódot is fel kell tüntetni. (Példa a típus és altípus együttes feltűntetésére:   R:GY)

FONTOS: Több víztípusból származó vízátvétel esetén minden típust és a hozzá tartózó mennyiséget külön sorban kell feltüntetni!

Az átvett víz mennyiségét egy tizedes pontossággal az „i” oszlopban kell feltüntetni.

A 09-es sor „i” oszlopába a 01 - 08-as sorban felsoroltaktól átvett vízmennyiség összegét kell beírni, ezer m3/év mértékegységben (egy tizedes pontossággal).

Megjegyzés: Az I.3.2. táblázat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bővíthető. (Ekkor az összegző - eredetileg 09. sorszámú sor - sorszámát is értelemszerűen módosítani szükséges!)

Nagyfogyasztóként itt azokat a jelentős (3 m3/óra illetve 50 m3/napi) vízforgalmú ipari fogyasztókat kell megadni, amelyek más vízellátási létesítmény (víztisztító, vízszállító mű, települési elosztóhálózat) közbeiktatása nélkül, közvetlenül az adott víztisztító műnek vizet adtak át.

# I. 4. VÍZSZÁLLÍTÓ MŰ ( létesítmény)

Ezeket a táblázatokat minden vízszállító műre ki kell tölteni.

Minden vízszállító műre vonatkozóan, melyet az adott vízrendszer  I.1.1-es táblázatán feltüntettek, ki kell tölteni az I.4.1., I.4.2. táblázatokat.

A lap tetején az azonosító adatokból meg kell adni a vízműrendszer nevét, a vízszállító mű nevét, a település/településrész nevét, KSH kódját.

A vízszállító mű földrajzi helyzetét a település vagy a településrész nevek feltüntetésével kell meghatározni. Ha a szállítóvezeték egy település közigazgatási határán belül köt össze létesítményeket, akkor azt az egy települést, két vagy több település közigazgatási határán átmenő szállítóvezeték esetén a két végpont település nevét kell feltüntetni.

I. 4.1. A vízszállító mű vezetékrendszerének hossza, a víztárolók száma és térfogata, a szállított víz mennyisége

Az üzemen kívüli vízszállító létesítményekről is töltsék ki a műszaki adatokat, a „Megjegyzés” sorba jelezzék a működés szüneteltetését.

A 01 sorban kizárólag a szállító vezetéket alkotó összes vezeték hosszúságát kell megadni, figyelembe véve párhuzamos és elágazó vezetékeket is.

(Ezen adatgyűjtés szempontjából átmérőtől függetlenül szállító vezetéknek minősülnek a különböző települések elosztóhálózatait egymással, illetve külterületi medencékkel, vagy az adott településen kívüli víztisztító művel összekötő vezetékek.)

A 02-es sorba a nyomásfokozó egységek számát kell beírni, nem pedig a konkrétan alkalmazott szivattyúk számát.

A 03-04-es sorba  a vízszállító létesítményhez kapcsolódó víztározók számát és térfogatát kell beírni. Kérjük, hogy az itt beírt tározókat a többi létesítménynél már ne tüntessék fel. Ha több létesítményhez kapcsolódik a víztározó, akkor a legjellemzőbb létesítménynél kell beírni, a többinél már nem. Tehát egy tározó csak egyszer (egy létesítménynél) szerepelhet!

A tábla 05-ös sorába azt a mennyiséget kell megadni ezer m3-ben, egy tizedes pontossággal, amely a vízszállító rendszerbe érkezik, amelyet a vízszállító-rendszer továbbítás, szállítás céljából átvesz.

A 06-os sorba a vízszállítás technológiai vízszükségletét kell beírni. (A vízszállítás technológiai vízszükséglete: a vízszállító mű mosatására használt vízmennyiség.)

A tábla 07-es sorába a vízszállítás veszteségét kell megadni.

A 08. sorba írt mennyiség meg kell, hogy egyezzen a 05-ös sor mennyiségének a 06-os+07-es sor összegével csökkentett értékkel ezer m3-ben, egy tizedes pontossággal. (Az elektronikus változat ezt automatikusan kiszámolja.)

A szállítómű adott évben történt csőtöréseinek számát (09. sor) és ezek okát (10. sor) is meg kell adni.

# I. 4.2. A vízszállító művön szállításra közvetlenül átvett víz mennyisége, a vizet átadók szerint

Ezt a táblát minden vízszállító műre ki kell tölteni.

Itt kell felsorolni („b” oszlop) mindazokat a saját üzemeltetésben lévő vízellátási létesítményeket, idegen üzemeltetőket, nagyfogyasztókat, amelyek a tárgyévben a vízszállító műnek közvetlenül, tehát más vízellátási létesítmény közbeiktatása nélkül vizet adtak át.

A „c” oszlop VOR számát a területileg illetékes VIZIG írja be.

A „h” oszlopban az átvett víz típusát a következő kódok használatával kell megadni:  F = felszíni (tényleges) vízkivétel; P = parti szűrésű vízkivétel; R = rétegvíz; K = karsztvíz; T = talajvíz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termál vagy gyógyvíz altípusba is besorolhatók, akkor a víztípus kódja mellett kiegészítő jellemzőként kettősponttal elválasztva a GY = termál vagy gyógyvíz kódot is fel kell tüntetni. (Példa a típus és altípus együttes feltűntetésére:   R:GY)

FONTOS: Több víztípusból származó vízátvétel esetén minden típust és a hozzá tartózó mennyiséget külön sorban kell feltüntetni!

Az átvett víz mennyiségét egy tizedes pontossággal a „i” oszlopban kell feltüntetni.

A 09-es sor „i” oszlopába a 01 - 08-as sorban felsoroltaktól átvett vízmennyiség összegét kell beírni, ezer m3/év mértékegységben (egy tizedes pontossággal).

Megjegyzés: Az I.4.2. táblázat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bővíthető. (Ekkor az összegző - eredetileg 09. sorszámú sor - sorszámát is értelemszerűen módosítani szükséges!)

Nagyfogyasztóként itt azokat a jelentős (3 m3/óra illetve 50 m3/napi) vízforgalmú ipari fogyasztókat kell megadni, amelyek más vízellátási létesítmény közbeiktatása nélkül, közvetlenül az adott vízszállító műnek vizet adtak át.

# I. 5. TELEPÜLÉSI ELOSZTÓHÁLÓZAT

Ezt a táblát településenként kell kitölteni minden települési elosztóhálózatra vonatkozóan.

Amennyiben az elosztó hálózat közigazgatásilag szomszédos települések részét/részeit is ellátja, akkor minden ilyen tepülésrészre külön adatlap kitöltése szükséges.

Minden települési elosztóhálózatra vonatkozóan, melyet az adott vízműrendszer  I. 1.1-es táblázatán feltüntettek, ki kell tölteni az I. 5.1., I. 5.2., I. 5.3., I. 5.4. táblázatokat.

Az elosztóhálózat nevét (lehetőleg az előző évben már megadott névvel azonosan, ha változás történt, akkor azt a ”Megjegyzés” sorban jelezzék) a kipontozott helyre kell beírni, az azonosító üresen marad.

Ha az elosztóhálózat közigazgatásilag nem önálló településen helyezkedik el, hanem településrészen, akkor a településrész megnevezése mellett annak a befoglaló településnek a KSH kódját kell ide beírni, amelyhez az adott településrész közigazgatásilag tartozik.

I.5.1. Az elosztóhálózatba bekötött lakások és üdülőegységek száma, a települési elosztóhálózat hossza, víztárolók száma, térfogata, elosztásra átvett víz mennyisége

A 01-es sorban az adott település, vagy településrész összes lakásának számát kell megadni.

A 02-es sorban a bekötések révén ellátott összes lakás számában nem vehetőek figyelembe az ellátott üdülők, ezeket a 04-es sorban kell megadni.

A 03-as sorban az elosztóhálózattal ellátott területen lévő be nem kötött lakások számát kell feltüntetni, az ellátatlan üdülőkét nem.

A 04-es sorba csak a bekötött üdülők számát kell beírni.

A  05-ös sorba a bekötés révén ellátott közületek számát kell beírni. Közületnek tekintjük az intézményeket, vállalkozásokat, gazdasági egységeket, szervezeteket.

A 06-os sorba az elosztóhálózat hosszát a bekötővezeték hosszával együtt kell megadni.

A 07-es sorba a bekötővezeték hosszát a 06-os sorból kiemelve külön kell beírni

Figyelem! Az elosztó hálózat a statisztikai számbavétel szempontjából két részből áll, a gerincvezetékből és bekötővezetékből. A 06-os sorba a két vezetékfajta együttes hosszát kell beírni, míg a 07-es sorba csak a bekötővezetékét.

A 08-13-as sorba  a települési elosztóhálózathoz (mint létesítményhez) kapcsolódó víztározók számát és térfogatát kell beírni. Kérjük, hogy az itt beírt tározókat a többi létesítménynél már ne tüntessék fel. Ha több létesítményhez kapcsolódik a víztározó, akkor a legjellemzőbb létesítménynél kell beírni, a többinél már nem. Tehát egy tározó csak egyszer (egy létesítménynél) szerepelhet!

A 14-os sorba az adott település részére elosztásra átvett víz mennyiségét kell beírni ezer m3-ben egy tizedes pontossággal.

A 15-ös sorban az elosztás technológiai vízszükségletét kell feltüntetni. (Az elosztás technológiai vízszükséglete: a települési elosztóhálózat mosatására használt vízmennyiség.)

A 16-os sorban az elosztás veszteségét kell megadni.

A 17. sorba írt mennyiség meg kell, hogy egyezzen a 14-es sor mennyiségének a 15-ös+16-os sor összegével csökkentett értékkel, vagyis az adott településen rendelkezésre álló víz mennyiségével ezer m3-ben, egy tizedes pontossággal. (Az elektronikus változat ezt automatikusan kiszámolja.)

A 18-as sorba a háztartásoknak szolgáltatott (a lakossági vízdíjjal számlázott ) víz mennyiségét kell beírni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől.

A 19-es sorba a közintézményi, üdülő, gazdasági jellegű vízdíjjal számlázott víz mennyisége kerül.

A gerincvezeték adott évben történt csőtöréseinek számát (20. sor) és ezek okát (21. sor) is meg kell adni.

I.5.2. Ivóvízszolgáltatás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás átlagos díja  - ÁFA nélkül

Ezt a táblát minden települési elosztóhálózatra ki kell tölteni.

A 01-es sorba  a településen elosztásra rendelkezésre álló víz nettó árbevételét kell beírni. (Ivóvízszolgáltatás nettó árbevétele: a településen/településrészen kiszámlázott ivóvízszolgáltatás értéke, ÁFA nélkül.)

A 02-es sorba háztartásoknak szolgáltatott víz nettó árbevétele kerül. (Ivóvízszolgáltatás nettó árbevétele, lakossági fogyasztók: a településen/településrészen a lakossági fogyasztóknak  kiszámlázott ivóvízszolgáltatás értéke, ÁFA nélkül.)

A 03-as sorba pedig az egyéb (intézményi, gazdasági) víz nettó árbevételét írja be. (Ivóvízszolgáltatás nettó árbevétele, egyéb /intézmények, gazdasági jellegű fogyasztók/: a településen/településrészen az egyéb  fogyasztóknak  kiszámlázott ivóvízszolgáltatás értéke, ÁFA nélkül.)

Az ivóvízszolgáltatás átlagos nettó (ÁFA nélküli) díját Ft/m3 mértékegységben az adatlap elektronikusan számolja az alábbiak szerint:

04-es sor, lakossági átlagos ivóvizszolgáltatási díj:

I.5.2.táblázat 02. sora/I.5.1.táblázat 17. sora,

05-ős sor,  egyéb (intézményi, üdülő, gazdasági jellegű, nem háztartási) átlagos ivóvizszolgáltatási díj: I.5.2.táblázat 03. sora/I.5.1.táblázat 18. sora,

06-os sor, ivóvízszolgáltatás átlagos díja:

I.5.2.táblázat 01. sora/I.5.1.táblázat 16. sora,

Megjegyzés: Amennyiben kizárólag papíralapú adatközlés történik, akkor a fentiek szerint számított adatokat kérjük tájékoztató jelleggel beírni a táblázat 04., 05., 06. soraiba.

A vízszolgáltatás díjképzése lehet:

- egy tényezős, amikor a vízfogyasztással arányos a vízdíj,

- két tényezős, amikor a vízdíj a rendelkezésre állási (alap) díjból és a vízfogyasztással arányos egységdíjból tevődik össze.

- blokk-tarifa típusú díj, amikor meghatározott fogyasztástól változik a vízdíj nagysága. Meg-határozott havi fogyasztásig alacsonyabb, a határérték feletti fogyasztás pedig magasabb tarifával kerül elszámolásra.

# I. 5.3. A települési elosztóhálózaton közvetlenül átvett víz mennyisége, a vizet átadók szerint

Ezt a táblát minden települési elosztóhálózatra ki kell tölteni.

Itt kell felsorolni („b” oszlop) mindazokat a saját üzemeltetésben lévő vízellátási létesítményeket, idegen üzemeltetőket, nagyfogyasztókat amelyek a tárgyévben a települési elosztóhálózatnak közvetlenül, tehát más vízellátási létesítmény közbeiktatása nélkül vizet adtak át.

A „c” oszlopban a vizet átadó mű VOR számát a területileg illetékes VIZIG írja be.

Az elosztóhálózaton közvetlenül átvett víz mennyiségét egy tizedes jegy pontossággal a „j” oszlopban kell feltüntetni.

A „h” oszlopban az átvett víz típusát a következő kódok használatával kell megadni:  F = felszíni (tényleges) vízkivétel; P = parti szűrésű vízkivétel; R = rétegvíz; K = karsztvíz; T = talajvíz;.

Amennyiben egyes rétegvizek vagy karsztvizek a termál vagy gyógyvíz altípusba is besorolhatók, akkor a víztípus kódja mellett kiegészítő jellemzőként a GY = termál vagy gyógyvíz kódot is fel kell tüntetni. (Példa a típus és altípus együttes feltűntetésére:   R:GY)

FONTOS: Több víztípusból származó vízátvétel esetén minden típust és a hozzá tartózó mennyiséget külön sorban kell feltüntetni!

Az átvett víz mennyiségét egy tizedes pontossággal a „i” oszlopban kell feltüntetni.

A 09-es sor „i” oszlopába a 01 - 08-as sorban felsoroltaktól átvett vízmennyiségek összegét kell beírni, ezer m3/év mértékegységben, egy tizedes pontossággal.

Megjegyzés: Az I.5.3. táblázat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bővíthető. (Ekkor az összegző - eredetileg 09. sorszámú sor - sorszámát is értelemszerűen módosítani szükséges!)

Nagyfogyasztóként itt azokat a jelentős (3 m(/óra, illetve 50 m(/napi) vízforgalmú ipari fogyasztókat kell megadni, amelyek más vízellátási létesítmény (víztisztító, vízszállító mű,) közbeiktatása nélkül közvetlenül az adott települési elosztóhálózatnak vizet adtak át.

# I.5.4. A szolgáltatott víz paramétereinek (ÁNTSZ vagy független laboratórium által mért) éves minimum, maximum és átlagos koncentrációja

Ezt a táblát minden települési elosztóhálózatra ki kell tölteni.

A táblázat „b” oszlopában a paraméter megnevezését, a „c” oszlopban a mértékegységet, a „d,e,f” oszlopokban rendre a minimális, maximális, átlagos koncentráció értékét kell beírni.

# I. 6. NYOMÁSZÓNA

Minden nyomászónára vonatkozóan, melyet az adott vízműrendszer I. 1.1-es táblázatán feltüntettek, ki kell tölteni az I. 6.1., I. 6.2. táblázatokat.

A lap tetején az azonosító adatokból meg kell adni a vízműrendszer nevét, az elosztóhálózat nevét, a nyomászóna nevét, a település/településrész nevét, KSH kódját.

A település megnevezését a kipontozott helyre, a település 5 jegyű KSH kódját az előrajzolt kódnégy-zetekbe kell beírni.

A település megnevezése mellett, ha az az egyértelmű beazonosításhoz szükséges, a településrész nevét is meg kell adni.

Ha a nyomászóna közigazgatási szempontból nem önálló településen helyezkedik el, akkor annak a településnek a nevét és a KSH kódját kell ide beírni, amelyhez az közigazgatásilag tartozik.

I. 6.1. A nyomászónába történő betáplálási és átadási pontok (objektumok) megnevezése

Ezt a táblát minden nyomászónára ki kell tölteni.

Itt kell megadni („c” oszlop) a nyomászónába történő - „b” oszlop szerinti - betáplálási pontra jellemző objektum megnevezését. Amennyiben több ilyen betáplálási pont van, a „c” oszlopban több mező (sor) kitöltése szükséges.

Itt kell megadni („c” oszlop) a nyomászóna - „b” oszlop szerinti - átadási pontjára jellemző objektum megnevezését. Amennyiben több ilyen átadási pont van, a „c” oszlopban több mező (sor) kitöltése szükséges. A „d” és „e” oszlopokba a „c” oszlop szerinti objektum földrajzi helyzetét azonosító EOV koordinátákat kell beírni.

I.6.2. A vízminőségi paraméterek koncentrációja szempontjából jellemző vízvételi pont

Ezt a táblát minden nyomászónára ki kell tölteni.

Itt kell megadni („c” oszlop) a nyomászónában lévő, a vízminőségi paraméterek koncentrációja szempontjából jellemzőnek ítélt - „b” oszlop szerinti - vízvételi pontra jellemző objektum megnevezését. Amennyiben több ilyen jellemző vízmintavételi pont van, a „c” oszlopban több mező (sor) kitöltése szükséges. A „d” és „e” oszlopokba a mintavételi pont földrajzi helyzetét azonosító EOV koordinátákat kell beírni.

Táblázatok jegyzéke

Itt kell megadni az egyes kitöltött táblázatok darabszámát, a tényleges darabszám adott táblázat megnevezése sorának jobb szélén található üres keretbe történő beírásával.

|  | II.SZENNYVÍZRENDSZEREK |  |
| --- | --- | --- |

Az adatszolgáltatás szempontjából egy szennyvízrendszer

települési szennyvízgyűjtő hálózatokból,

szennyvízszállító művekből és

szennyvíztisztító művekből,

más néven szennyvízelvezetési és -tisztítási létesítményekből áll, ha ezek a létesítmények egymással műszakilag összefüggnek.

Ha egy adatszolgáltató üzemeltetésében több létesítmény van, és ezek közül vannak olyanok is, amelyek nincsenek műszaki kapcsolatban egymással, akkor azok más-más szennyvízrendszert képeznek, illetve más-más szennyvízrendszer részét képezik. Például, ha egy adatszolgáltató több települési szennyvízgyűjtő hálózatot és egy szennyvíztisztító telepet üzemeltet, de az egyik gyűjtőhálózatról nem az általa üzemeltetett tisztítótelepre, hanem egy másik üzemeltető szennyvíztelepére megy a szennyvíz, akkor az üzemeltető két különböző szennyvízrendszer létesítményeit is üzemelteti. Ekkor az adatszolgáltatásban  azt a konkrét szennyvízrendszert kell megjelölnie minden létesítmény esetében,  amelyhez az adott létesítmény (gyűjtőhálózat, szállítóvezeték, tisztítótelep) tartozik.

A tengelyen szállított szennyvíz mennyiségét is figyelembe kell venni a megadott szennyvízmennyiségben a megfelelő táblázatok adatainak összeállításakor.

II.1. Az adatszolgáltató által üzemeltetett szennyvízrendszerek felsorolása

Itt kell felsorolni mindazokat a szennyvízrendszereket, amelyeknek a területén az adatszolgáltató szennyvízgyűjtő hálózatot, szállítóvezetéket vagy tisztítótelepet üzemeltet.

Minden, ebben a táblában felsorolt szennyvízrendszerről külön-külön ki kell kitölteni a II. 1.1. táblázatot, amelyben ismertetni kell, hogy az adott szennyvízrendszernek milyen létesítményeit üzemelteti az adatszolgáltató (szennyvízgyűjtő hálózatok, szennyvízszállító, szennyvíztisztító művek).  Itt fel kell sorolni a tárgyév december 31-én az adatszolgáltató üzemeltetésében lévő valamennyi létesítményt.

A táblázat „c” oszlopában szereplő VOR számot a területileg illetékes VIZIG tölti ki.

Megjegyzés: A II.1. táblázat 01-36. sora igény esetén tetszés szerint bővíthető.

# A II.2., II.3. és II.4. sz. adatlapon az egyes létesítmények neve alatt elhelyezett ”Megjegyzés” sorban kell feltüntetni, ha az adatszolgáltatónak az adatok jobb megértésére vonatkozóan valamilyen fontos közölnivalója van. Pl. „nem üzemelő létesítmény", évközben üzemeltető-váltás volt, új szennyvízrendszer vagy létesítmény átvétele, stb.

# II. 1.1. A szennyvízrendszer létesítményeinek felsorolása

A lap felső részén be kell írni az érintett szennyvízrendszer nevét, majd az alatta lévő azonosító adatokat ki kell tölteni. (Ezeket az adatokat csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

A táblázat “ b” oszlopába a létesítmény megnevezését kell beírni.

A táblázat „c” oszlopában szereplő VOR számot a területileg illetékes VIZIG tölti ki.

A “d” oszlopba a létesítmény tulajdonosi formájának kódszámát/kódszámait kell beírni a következők szerint:

1	kódszám: állami tulajdon

2	kódszám: önkormányzati tulajdon

3	kódszám: társasági tulajdon

Az „e” oszlopba a szennyvízrendszer létesítményének üzemeltetési jogcímét/jogcímeit kell beírni a következők szerint:

1	kódszám: koncessziós szerződés

2	kódszám: az állam többségi vagy kizárólagos részedesedésével rendelkező gazdálkodó szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az üzemeltetés az alapító állam tulajdonában lévő műveken történik),

3	kódszám: az önkormányzat(ok) többségi vagy kizárólagos részedesedésével rendelkező gazdálkodó szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az üzemeltetés az alapító önkormányzat(ok) törzsvagyonában lévő műveken történik),

4	kódszám: az állam és az önkormányzat(ok) kizárólagos közös részedesedésével rendelkező gazdálkodó szervezet (csak akkor kell idesorolni, ha az üzemeltetés az alapító állam tulajdonában, valamint az alapító önkormányzat(ok) törzsvagyonában lévő műveken történik),

5	kódszám: egyéb tulajdonforma (pl. bérleti szerződés).

A szennyvízelvezető, -tisztító létesítmény jellegét az “f-g-h” oszlopba “x” jellel kell bejelölni, hogy az adatszolgáltató által üzemeltetett adott szennyvízrendszer milyen létesítményekből (települési szennyvízgyűjtő hálózatok, szennyvízszállító és -tisztító művek) tevődik össze.

A létesítményeket soronként kell beírni, tehát az „f-g-h”oszlop valamelyikében csak egy „x” jel lehet. Ha tehát pld. a létesítmény szennyvízszállító mű, akkor a „g” oszlopba kell „x” jelet beírni, a többi („f,h”) oszlop üresen marad.

A 24-ik sorban az “f-g-h” oszlopba beírt „x” jelek számának összegét kell beírni.

Megjegyzés: A II.1.1. táblázat 01-23. sora igény esetén tetszés szerint bővíthető. (Ekkor az összegző - eredetileg 24. sorszámú sor - sorszámát is értelemszerűen módosítani szükséges!)

# II. 2. A települési szennyvízgyűjtő hálózat

Minden települési szennyvízgyűjtő hálózatra vonatkozóan, melyet az adott szennyvízrendszer  II.1.1-es táblázatán feltüntettek, ki kell tölteni a II. 2.1., II. 2.2-es és II. 2.3-as táblázatokat.

A lap felső részén be kell írni a szennyvízrendszer nevét, majd alatta a szennyvízgyűjtő-hálózat, valamint a befoglaló település nevét szükséges megadni. (Ezeket az adatokat csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

Ha a szennyvízgyűjtő hálózat közigazgatásilag nem önálló településen helyezkedik el, hanem településrészen, akkor a településrész megnevezése mellett annak a befoglaló településnek KSH kódját kell ide beírni, amelyhez az adott településrész közigazgatásilag tartozik.

II. 2.1. A szennyvízgyűjtő hálózatba bekötött lakások, közületek és üdülőegységek, átemelők száma, befogadók helye, a szennyvízgyűjtő hálózat hossza

A 01-es sorba az adott település összes lakásának számát kell megadni.

A 02-es sorba az összes bekötött lakás számát kell feltüntetni. A 02-es sorban nem vehetőek figyelembe a csatornahálózatba bekötött üdülők, azokat a 04-es sorban kell megadni.

A 03-as sorba azoknak a lakóingatlanoknak a számát kell beírni, amelyek csatornázott területen találhatóak, műszakilag lehetőség lenne a bekötésükre, de nincsenek bekötve a csatornahálózatba.

A 04-es sorba a bekötés révén ellátott üdülők számát kell beírni.

A 05-ös sorba a bekötés révén ellátott közületek számát kell beírni. (Közületnek tekintjük az intézményeket, vállalkozásokat, gazdasági egységeket, szervezeteket.)

A 06-os sorba a szennyvízgyűjtő hálózat hosszát a bekötővezetékkel együtt kell feltüntetni.

A 07-os sorba a 06-osból ki kell emelni a bekötővezeték hosszát.

Figyelem! A szennyvízgyűjtő hálózat a statisztikai számbavétel szempontjából két részből áll, a gerinc- vezetékből és bekötővezetékből. A 06-os sorba a két vezetékfajta együttes hosszát kell beírni, míg a 07-es sorba csak a bekötővezetékét. A településen belüli szennyvíz-nyomóvezetékek hosszát a 11-es sorban kell szerepeltetni és nem a II.3. Szennyvízszállító létesítmény adatlapon!

A 08-09-10-11-es sorba a szennyvízgyűjtő hálózat 06-os sorba beírt adatából a vezetékek üzemvitel módja (gravitációs, nyomás alatti, vákuumos, belső szennyvíznyomóvezeték) szerinti hosszát kell feltüntetni,

A 12-13-as sorba a szennyvízgyűjtő hálózat 06-os sorba beírt adatából a szennyvízelvezetés rendszere  (egyesített, elválasztott) szerint kell megosztani a vezetékrendszer hosszát.

A 14-es sorban a hálózati (nem házi) átemelő telepek (nem a konkrétan alkalmazott átemelő szivattyúk) számát kell megadni, beleértve a vákuumgépházak számát is.

A 15-ös sorban csak az adott településen összegyűjtött szennyvíz mennyiségét kell feltüntetni ezer m3/év mértékegységben. A településen összegyűjtött szennyvíz mennyiségét meg kell osztani (16-17-18-as sor) a lakosságtól, ipartól (gazdasági jellegű), ill. egyéb helyről (intézmény, üdülő) összegyűjtött szennyvízre, ezer m3/év mértékegységben.

A szennyvízgyűjtő hálózatra (esetleg más településről is) tengelyen szállított szennyvíz mennyiségét a 19-es soron kell feltüntetni, ezer m3/év mértékegységben.

A 20. sorban az összegyűjtött szennyvíz összes mennyiségét kell szerepeltetni (15+19. sor), ezer m3/év mértékegységben.

Ha a szennyvízgyűjtő hálózatról közvetlenül a befogadóba bocsátanak szennyvizet, akkor a 21-es sorban a befogadó nevét, a 23-as sorban pedig a bevezetés helyét kell feltüntetni, ami vízfolyás esetén a bevezetés helyének szelvényszámát jelenti.

Befogadó VOR számát (22-es sor) a területileg illetékes VIZIG tölti ki, míg a 24-es sorba a bevezetés helyének EOV koordinátáit kell beírni. (A táblázat 21., 22., 23., 24. sorainak adatait csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

A 25-ös sorban közvetlenül a befogadóba bevezetett szennyvíz mennyiségét ezer m3/év mértékegységben (egy tizedes pontossággal) kell megadni.

Ha több helyen történik bevezetés, akkor a két szelvény-, vagy szakasz-számmal az érintett vízfolyás szakaszát kell megadni

A befogadó megnevezését, szelvényszámát a területileg illetékes VIZIG -vel egyeztetni kell.

A 26-os sorban az éves dugulások, a 27-es sorban az éves csőtörések számát, a 28-as sorban pedig a csőtörések jellemző okát kell megadni.

II. 2.2. A szennyvízelvezetés és –tisztítás nettó árbevétele, a csatornahasználat átlagos díja  -  ÁFA nélkül

Ezt a táblát minden települési szennyvízgyűjtő hálózatra ki kell tölteni.

A 01-es sorba a szennyvízgyűjtő hálózaton a szennyvíz nettó (ÁFA nélküli) árbevételét kell beírni, ezer Ft/év dimenzióban. (Szennyvízelvezetés és -tisztítás nettó árbevétele: A településen/településrészen kiszámlázott, csatornahálózattal összegyűjtött szennyvíz elvezetésének  és kezelésének nettó árbevétele, ÁFA nélkül.)

02-es sor: a 01-es sorból a  háztartási szennyvíz nettó árbevétele. (Szennyvízelvezetés és -tisztítás nettó árbevétele, lakossági fogyasztók: A településen/településrészen a lakossági fogyasztóknak kiszámlázott, csatornahálózattal összegyűjtött szennyvíz elvezetésének  és -tisztításának nettó árbevétele, ÁFA nélkül.)

03-as sor: a 01-es sorból az egyéb (intézményi, gazdasági) szennyvíz nettó árbevétele. (Szennyvízelvezetés és -tisztítás nettó árbevétele, egyéb /intézményi, gazdasági jellegű/ fogyasztók: A településen/településrészen az egyéb fogyasztóknak kiszámlázott, csatornahálózattal összegyűjtött szennyvíz elvezetésének  és kezelésének nettó árbevétele, ÁFA nélkül.)

A 04-es sor a  szennyvízgyűjtő hálózatba tengelyen szállított szennyvíz nettó árbevételét kell, hogy tartalamzza, míg

a 05-ös sorba a szennyvíztisztító telepre közvetlenül tengelyen szállított szennyvíz nettó árbevétele kerül beírásra.

A szennyvízelvezetés és –tisztítás átlagos nettó (ÁFA nélküli) díját Ft/m3 mértékegységben az adatlap elektronikusan számolja az alábbiak szerint:

06-os sor, lakossági átlagos csatornahasználati díj:

II.2.2. táblázat 02. sora/II.2.1. táblázat 16. sora,

07-es sor,  egyéb (intézményi, üdülő, gazdasági jellegű, nem háztartási) átlagos csatornahasználati díj: II.2.2. táblázat 03. sora/II.2.1. táblázat (17.+18.) sora,

08-as sor, a szennyvízgyűjtő hálózaton a szennyvíz átlagos díja:

II.2.2. táblázat 01. sora/II.2.1. táblázat 15. sora,

09-es sor, tengelyen szállított szennyvíz átlagos díja:

II.2.2. táblázat (04+05.) sora/(II.2.1. táblázat 19. sora+ II.4.1. táblázat 12. sora).

Megjegyzés: Amennyiben kizárólag papíralapú adatközlés történik, akkor a fentiek szerint számított adatokat kérjük tájékoztató jelleggel beírni a táblázat 06., 07., 08., 09. soraiba.

A csatorna szolgáltatás díjképzése lehet:

- egy tényezős, amikor a használattal arányos a szennyvízdíj,

- két tényezős, amikor a szennyvízdíj a rendelkezésre állási (alap) díjból és a használattal arányos egységdíjból tevődik össze.

- blokk-tarifa típusú díj, amikor meghatározott használattól változik a szennyvízdíj nagysága. Meg-határozott havi használatig alacsonyabb, a határérték feletti használat pedig magasabb tarifával kerül elszámolásra.

II. 2.3. A szennyvízgyűjtő hálózaton közvetlenül átadott szennyvíz mennyisége a szennyvizet átvevők szerint

Ezt a táblát minden szennyvízgyűjtő hálózatról ki kell tölteni.

Itt kell részletezni, hogy a szennyvízgyűjtő hálózat mely létesítményeknek ad át továbbításra/kezelésre szennyvizet a tárgyévben.

Létesítmény alatt települési szennyvízgyűjtő hálózatot, más szennyvízszállító művet, vagy szennyvíztisztító telepet kell érteni.

Itt kell felsorolni ( „b” oszlop ) mindazokat a saját üzemeltetésben lévő szennyvíz létesítményeket, idegen üzemeltetőket, nagy kibocsátókat, amelyeknek a tárgyévben a szennyvízgyűjtő hálózat közvetlenül - tehát más szennyvíz létesítmény közbeiktatása nélkül - szennyvizet ad át.

A „c” oszlopban a közvetlenül szennyvizet átvevő (mű) VOR számát a területileg illetékes VIZIG írja be.

Az átadott szennyvíz mennyiségét ezer m3/év mértékegységben (egy tizedes pontossággal) a „h” oszlopban kell feltüntetni.

A 09-es sor „h” oszlopába a 01 - 08-as sorban felsoroltaknak átadott szennyvízmennyiség összegét kell beírni, ezer m3/év mértékegységben (egy tizedes pontossággal).

Megjegyzés: A II.2.3. táblázat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bővíthető. (Ekkor az összegző - eredetileg 09. sorszámú sor - sorszámát is értelemszerűen módosítani szükséges!)

Nagyfelhasználó (nagykibocsátó) alatt itt olyan jelentős mennyiségű szennyvizet átvevő ipari vagy mezőgazdasági üzemet kell érteni, amely a települési szennyvízgyűjtő hálózat szennyvizét más létesítmény  (pl. szállító-, vagy tisztítómű ) közbeiktatása nélkül átveszi.

# II. 3. A szennyvízszállító mű

Minden szennyvízszállító műre vonatkozóan, melyet az adott szennyvízrendszer  II.1.1-es táblázatán feltüntettek, ki kell tölteni a II. 3.1., II. 3.2-es táblázatokat.

A lap felső részén be kell írni a szennyvízrendszer nevét, majd alatta a szennyvízszállító mű nevét, azonosító adatait.

II. 3.1. A szennyvízszállító mű vezetékrendszerének hossza, a szállított szennyvíz mennyisége, átemelők száma, befogadók, a szennyvíz hasznosításának módja

A 01-es sorban a szállító művet alkotó összes vezeték hosszúságát kell megadni, figyelembe véve a párhuzamos, vagy elágazó vezetékeket is.

(Az adatgyűjtés szempontjából átmérőtől függetlenül szállítóvezetéknek minősülnek a különböző települések gyűjtőhálózatait egymással, illetve külterületi átemelő telepekkel, vagy az adott településen kívüli szennyvíztisztító teleppel összekötő vezetékek.)

A 02-es sorban az átemelő telepek számát (nem az átemelő szivattyúk számát!) kell megadni.

A 03-as sorba kell beírni a szennyvízszállító műbe a tárgyévben továbbításra érkezett összes szennyvíz mennyiségét ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) mértékegységben.

Ha a szennyvízszállító műből közvetlenül befogadóba bocsátanak szennyvizet, akkor a 04-es sorban a befogadó nevét, a 06-os sorban pedig a bevezetés helyét kell megadni, mely vízfolyás esetén a bevezetés helyének szelvényszáma kell legyen. Ha több helyen történik bevezetés, akkor két szelvény-, vagy szakasz-számmal az érintett vízfolyás szakaszát kell megadni

A befogadó megnevezését, szelvényszámát a VIZIG -vel egyeztetni kell. Az 05-ös sorba a VOR számot az illetékes VIZIG írja be.

A 07-08-as sorban a bevezetés helyének EOV koordinátáját (X,Y) kell feltüntetni. (A 04., 05., 06., 07., 08. sorok adatait csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

A 09-es sorban a befogadóba vezetett szennyvíz mennyiségét ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) mértékegységben kell beírni.

A 10-es sorban az éves csőtörések számát, a 11-es sorban pedig a csőtörések okát kell feltüntetni.

# II. 3.2. A szennyvízszállító művön közvetlenül átadott szennyvíz mennyisége a szennyvizet átvevők szerint

Ezt a táblát minden szennyvízszállító műről ki kell tölteni.

Itt kell részletezni, hogy a szennyvízszállító mű mely létesítményeknek ad át továbbításra/kezelésre szennyvizet a tárgyévben.

Létesítmény alatt települési szennyvízgyűjtő hálózatot, más szennyvízszállító művet, vagy szennyvíztisztító telepet kell érteni.

Itt kell felsorolni ( „b” oszlop ) mindazokat a saját üzemeltetésben lévő szennyvíz létesítményeket, idegen üzemeltetőket, nagy kibocsátókat, amelyeknek a tárgyévben a szennyvízszállító mű közvetlenül - tehát más szennyvíz létesítmény közbeiktatása nélkül - szennyvizet adott át.

A „c” oszlopban a közvetlenül szennyvizet átvevő (mű) VOR számát területileg illetékes VIZIG írja be.

Az átadott szennyvíz mennyiségét ezer m3/év mértékegységben (egy tizedes pontossággal) a „h” oszlopban kell feltüntetni.

A 09-es sor „h” oszlopába a 01 - 08-as sorban felsoroltaknak átadott szennyvízmennyiségek összegét kell beírni, ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) mértékegységben.

Megjegyzés: A II.3.2. táblázat 01-08. sora igény esetén tetszés szerint bővíthető. (Ekkor az összegző - eredetileg 09. sorszámú sor - sorszámát is értelemszerűen módosítani szükséges!)

Nagyfelhasználó (nagykibocsátó) alatt itt olyan jelentős mennyiségű szennyvizet átvevő ipari vagy mezőgazdasági üzemet kell érteni, amely a települési szennyvízszállító mű szennyvizét más létesítmény  (pl. szennyvízgyűjtő hálózat, más szennyvízszállító mű, vagy tisztítómű ) közbeiktatása nélkül átveszi.

# II. 4. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ MŰ

Minden szennyvíztisztító műre vonatkozóan, melyet az adott szennyvízrendszer  II.1.1-es táblázatán feltüntettek, ki kell tölteni a II. 4.1., II. 4.2., II. 4.3., 4.4., 4.5-ös táblázatokat.

A lap felső részén be kell írni a szennyvízrendszer  nevét, a szennyvíztisztító mű megnevezését, a település/településrész nevét, KSH azonosítóját. Ha a szennyvíztisztító mű közigazgatási szempontból nem önálló településen helyezkedik el, hanem településrészen, akkor a településrész megnevezése mellett annak a befoglaló településnek a KSH kódját kell ide beírni, amelyhez az adott településrész közigazgatásilag tartozik. (Ezeket az adatokat csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

II. 4.1. A szennyvíztisztító mű kapacitása, az átvett tisztítandó és a tisztított szennyvíz mennyisége, a tisztítás módja szerint

A 01. sorban a szennyvíztisztító telep tisztítás technológiájának rövid, jellemző megnevezését kell megadni, a vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

A 02-es sorba a szennyvíztisztító mű engedélyezett mechanikai tisztítási kapacitását kell beírni, a vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

A 03-as sorba a szennyvíztisztító mű biológiai tisztítási kapacitását kell feltüntetni, a vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

A 04-es sorba a szennyvíztisztító tápanyag (foszfor, nitrogén) eltávolítására alkalmas III. tisztítási fokozat kapacitását kell beírni, a vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

A 05-ös sorba a szennyvíztisztító telep lakosegyenértékben kifejezett tisztítási kapacitását kell megadni, a vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

Megjegyzés: A 01., 02., 03., 04., 05. sor adatait csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. (Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

A 06-07-es sorba a szennyvíztisztító mű tényleges átlagos terhelését kell beírni, m3/d, illetve lakosegyenérték (LE) mértékegységben.

A 08-09-es sorba a szennyvíztisztító mű csúcsterhelését kell beírni, m3/d, illetve lakosegyenérték mértékegységben.

A 10-es sorba az év folyamán tisztításra átvett összes szennyvíz tényleges/mért mennyiségét kell beírni, ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) és LE mértékegységben.

A 11-es sorban (a 10. sor adatából) a közvetlenül a szennyvízgyűjtő hálózaton, vagy a szennyvízszállító művön keresztül érkezett szennyvíz mennyiségét kell megadni, ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) és LE mértékegységben.

A 12-es sorba pedig (a 10. sor adatából) a közvetlenül a szennyvíztisztító műbe tengelyen szállított szennyvíz mennyiségét kell feltüntetni, ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) és LE mértékegységben.

A 13-as sorba pedig (a 10. sor adatából) a szennyvíztisztító műbe közvetlenül kerülő előtisztított ipari (gazdasági jellegű) szennyvíz mennyiségét kell feltüntetni, ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) és LE mértékegységben.

A 14-es sorba (a 10. sor adatából) a tisztítóműbe kerülő csapadékvíz mennyiségét kell beírni, ezer m3/év mértékegységben, egy tizedesjegy pontossággal.

Összefüggés:A 11-14-es sorba beírt szennyvíz mennyiségek összege megegyezik  a 10-es  sorba beírt összes tisztított szennyvíz mennyiségével.

A 15-18-as sorba a tisztított szennyvíz mennyiségét kell megadni tisztítási fokozat szerinti bontásban, ezer m3/év mértékegységben, egy tizedes pontossággal.

A 19 és a 22-es sorokban a 18. sorban feltüntetett III. tisztítási fokozattal tisztított szennyvíz megosztását kell az utótisztítás módja szerint megadni, ezer m3/év-ben, egy tizedes pontossággal.

A 20-21-es és a 23-24-es sorba az eltávolított nitrogén és foszfor mennyiségét kell beírni kg/év-ben:

- biológiai utótisztítás (a műtárgyban mesterséges, vagy természetes körülmények közötti biológiai utótisztítás, pl. oxidációs tavas),

- kémiai utótisztítás (pl. vegyszeres kezelés) szerinti bontásban.

A 25 sorban a szennyvíztisztító mű szennyvíztisztításra felhasznált éves energiafogyasztását kell szerepeltetni KWh/év mértékegységben.

A 26. sorban a szennyvíztisztító mű középpontjának EOV koordinátáját kell feltüntetni. A szennyvíztisztító mű középpontjának EOV koordinátája: A szennyvíztisztító mű területi határvonalán a földrajzi szélességi és hosszúsági körökkel párhuzamosan húzott érintők által kijelölt téglalap középpontjának koordinátja.

A 27-os sorba a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz  mennyiségét kell feltüntetni, ezer m3/év mértékegységben (egy tizedes pontossággal).

A 28-as sorba a  befogadó megnevezését kell beírni. Amennyiben a befogadó vízfolyás akkor a 29-es sorba  a bevezetés helyének szelvény számát is be kell írni. A befogadó megnevezését, szelvényszámát az illetékes VIZIG -vel egyeztetni kell.

A 29. sor VOR kódját a területileg illetékes VIZIG írja be.

A 31. sorba kell a bevezetés helyének EOV koordinátáit megadni.

Megjegyzés: A 26., 28., 29., 30., 31. sorok adatait csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. (Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

A 32. sor a hasznosításra átadott tisztított szennyvíz mennyiségét tartalmazza, ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) mértékegységben.

A 33. sor a tisztított szennyvíz hasznosításának módját nevezi meg.

A 34-38. sor a tisztítatlanul a befogadóba bevezetett szennyvíz mennyiségét, a bevezetés helyének adatait tartalmazza, melyeket a 36. sor kivételével ki kell tölteni. (A VOR számot a területileg illetékes VIZIG írja be.)

Megjegyzés: A 36., 37., 38. sorok adatait csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennünk történt változások esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azokat az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. (Szürke és/vagy raszteros mezők adatai.)

A 39. sorba a tisztítás után öntözéssel elhelyezett szennyvíz mennyiségét kell megadni, ezer m3/év (egy tizedes pontossággal) mértékegységben.

A 40. sorba a szennyvízelhelyező terület kerül megnevezésre.

A 41. sorban a szennyvízelhelyező terület méretét kell megadni, hektár (ha) mértékegységben.

A 42. sorban a szennyvízelhelyező terület VOR számát az érintett VIZIG adja meg.

A 43. sor a szennyvízelhelyező terület középpontjának EOV koordinátáját tartalmazza. A szennyvízelhelyező terület középpontjának EOV koordinátája: A szennyvízelhelyező terület területi határvonalán a földrajzi szélességi és hosszúsági körökkel párhuzamosan húzott érintők által kijelölt téglalap középpontjának koordinátja.

Megjegyzés: A 42. és 43. sorok adatát csak az adatszolgáltatás első évében, illetve a bennük történt változás esetén kell az adatlap kitöltőjének megadnia, mivel a későbbi adatszolgáltatási évek során azt az adatlapot feldolgozó szervezet/számítógépes feldolgozás fogja közölni. (Raszteros mező adatai.)

A 44-45. sorok a szennyvíz öntözéssel történő elhelyezésének módját részletezik, 1-1 db „X” jelölés megadásával. A 44. sorban kell megadni a szennyvíz - illetékes talajvédelmi hatóság engedélye szerinti - termőföldön történő öntözéses elhelyezését. (Illetékes talajvédelmi hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal illetékes területi szerve. Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő /gyep/, nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.) A 45. sorban a szennyvíz - természetközeli tisztítására vagy utótisztítására szolgáló - művelés alól kivett területen történő öntözéses elhelyezését kell beírni.

A 46-54-es sor a nyers, ill. tisztított szennyvíz átlagos minőségi paramétereit tartalmazza, a nemzetközi előírásoknak megfelelő bontásban. Amennyiben rendelkezésre állnak ezek a paraméterek, akkor kérjük, hogy írják be azokat a megfelelő sorba.

# II. 4. 2. A szennyvíztisztítási technológia műtárgyai

A lap tetején a kért azonosító adatot meg kell adni. A 4.2. táblázat 01-27 soraiba a tisztítási technológia műtárgyainak  megfelelően „X”-t kell írni a „c” oszlopba.

II. 4.3 Az iszapkezelési technológia műtárgyai

A lap tetején a kért azonosító adatokat meg kell adni. A II.4.3. táblázat 01-14. soraiba az iszapkezelési  technológia műtárgyainak  megfelelően „X”-t kell írni, a „c” oszlopba.

II. 4.4. A szennyvíziszap kezelés módja, az elhelyezett szennyvíziszap mennyisége, ártalmatlanítása

A 01-es sorba az alkalmazott iszapkezelési technológia megnevezését az alábbi kódlistából kell beírni:

1. Sűrítés

2. Víztelenítés – iszapágy / szikkasztóágy (pl.: nádas iszapágy, RSDS vákuumágyas

víztelenítés, stb.)

- gépi víztelenítés (pl.: vákuumdobszűrő, szalagszűrő, centrifuga,

keretes szűrőprés, stb.)

- mobil iszapvíztelenítés

3. Iszapszárítás

4. Átmeneti tárolás

5. Aerob iszapstabilizáció

6. Anaerob iszapstabilizáció (rothasztás) - hideg rothasztás

- mezofil rothasztás

- thermofil rothasztás

7.   Vegyszeres (kémiai) iszapstabilizáció

8.    Hőstabilizáció

9.    Egyéb (Kérjük ezt külön is megnevezni.)

Az alkalmazott iszapkezelési technológia szerint egyidejűleg több kód is kiválasztható.

02-es sorban az iszapkezelő kapacitása alatt az iszapvonal meghatározó kapacitásértékét kell feltüntetni, m3/d és tszárazanyag/év mértékegységben.

A 03-04-es sorba az adott szennyvízrendszer saját létesítményétől, illetve más idegen helyről átvett iszap térfogatát (1000 m3/év), tömegét (tszárazanyag/év) és átlagos szárazanyag tartalmát (%) kell beírni.

A 05-ös sorba a más üzemeltetőknek átadott iszap térfogatát (1000 m3/év), tömegét (tszárazanyag/év) és átlagos szárazanyag tartalmát (%) kell beírni.

A 06-os sorba az év folyamán a szennyvíztisztító telepen keletkezett kezeletlen iszap (a szennyvíztisztító telepen keletkező nyers- és fölös iszap iszapkezelés előtti térfogatát (1000 m3/év), tömegét (tszárazanyag/év) és átlagos szárazanyag tartalmát (%) kell beírni.

A 07-es sorba az év folyamán keletkezett (saját és átvett) kezelt iszap térfogatát (1000 m3/év), tömegét (tszárazanyag/év) és átlagos szárazanyag tartalmát (%)  kell megadni. A 07-es sor értékei (1000 m3/év, tszárazanyag/év) meg kell, hogy egyezzenek a 08-14. sorok összegeivel.

A 08-14-es sorban a kezelt szennyvíziszap térfogatát (1000 m3/év), tömegét (tszárazanyag/év) és átlagos szárazanyag tartalmát (%) kell megadni, az ártalmatlanítás módja szerinti bontásban.

Iszapkezelésnek tekintendő az adatlap szempontjából minden olyan tevékenység, amely az előülepítőből, az utóülepítőből, vagy a biológiai műtárgyból az iszapelvételt követően az iszappal történik (pld. sűrítés, aerob stabilizálás, rothasztás, gépi, vagy gravitációs víztelenítés, komposztálás, szárítás, égetés,  stb...).

08-as sor: a kezelt iszap komposztként történő hasznosítása (komposztálás), a kezelt szennyvíziszap más szerves anyagokkal és szükség szerint ásványi eredetű anyagokkal való - szennyvíziszap komposzt előállításának megfelelő előírások szerinti – keverése útján, aerob bomlási folyamatok lezajlásával előállított anyag.

09-es sor: a 08-as sorból az - illetékes talajvédelmi hatóság engedélye szerint - termőföldön felhasznált komposzt (Illetékes talajvédelmi hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal illetékes területi szerve.)

10-es sor: a kezelt iszap - illetékes talajvédelmi hatóság engedélye szerinti - termőföldön történő mezőgazdasági hasznosítása. (Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő /gyep/, nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, haltenyésztés, szaporító anyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes gazdálkodás.)

11-es sor:  más módon történő hasznosítás. Pl. a kezelt iszap felhasználása művelés alól kivett területen (rekultiváció természetközeli, vagy utótisztításra szolgáló területeken).

12-es sor: lerakással történő elhelyezés. Pl. meddőhányón, lerakóhelyen, depóniában, szeméttelepen történő ártalmatlanítás, elhelyezés.

13-as sor: elhelyezés égetés útján (közvetlenül, vagy más anyaggal történő keverés utáni elégetés).

14-es sor: egyéb módon történő elhelyezés (Kérjük ezt külön is megnevezni.)

A 15-16-os sorban a szennyvíziszap akkreditált laboratórium által történt bevizsgálásával kapcsolatban kell nyilatkozni, „X”  jelölés beírásával.

Az év folyamán keletkezett kezelt iszap szárazanyag tartalmának, valamint – elhelyezési módonként - az elhelyezésre kerülő iszap tömegének meghatározása az iszap térfogatának alapul vételével a következő képlet szerint javasolt:

Miszap {t/év} = Viszap (m3/év)  * sza(%) * 1,1 (t/m3) /100 ,

ahol

Viszap (m3/év)  -  az év folyamán keletkezett, illetve elhelyezésre kerülő iszap térfogata m3-ben,

sza(%) - átlagos szárazanyag tartalom százalékban.

A számításokat a helyi körülmények, sajátosságok figyelembevételével, a tisztítástechnológiai lépések függvényében szükséges elvégezni.

II. 4.5. Megújuló energia, biogázhasznosítás

A 4.5. táblázatot szennyvíztisztító művenként kell kitölteni. (Amennyiben nincs biogáz hasznosítás akkor a „d” oszlop valamennyi sorában 0 kell írni.)

A 01-es sorban a hasznosítás módjának rövid leírását kell megadni.

A 02-es sorban a keletkezett biogáz térfogatát kell beírni 1000 Nm3/év (normál m3/év) mértékegységben.

A 03-as sorban a keletkezett biogáz fűtőértékét kell feltüntetni 1000 MJ/év mértékegységben.

A 04-es sor a 03-as sorból a helyben (szennyvíztisztító mű saját energia igényének részbeni, esetleg teljes fedezésére) felhasznált teljes biogázenergia fűtőértékét kell, hogy tartalmazza, 1000MJ/év mértékegységben.

A 05-ös sor a 04-es sorból a nem villamosenergiára fordított biogázenergia fűtőértékét kell, hogy tartalmazza, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 06-os sor a 04-es sorból nyert villamosenergia mennyiségét tartalmazza – abban az esetben, ha a szennyvíztisztító telepen a biogázból villamosenergia előállítás is történik -, 1000 MWh/év mértékegységben.

A 07-es sorba a szennyvíztisztító műből más felhasználónak, műnek átadott teljes biogáz/átalakított biogázenergia tartalmát kell beírni, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 08-as sor a 07-es sorból a nem villamosenergiára fordított biogázenergia fűtőértékét kell, hogy tartalmazza, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 09-es sor a 07-es sorból keletkező, átadott villamosenergia mennyiségét tünteti fel - abban az esetben, ha a szennyvíztisztító telepen a biogázból villamosenergia előállítás is történik -, 1000 MWh/év mértékegységben.

A 10-es sorba a biogázzal kiváltott szennyvíztisztító telepi üzemköltség megtakarítást kell beírni, 1000 Ft/év mértékegységben.

Táblázatok jegyzéke

Itt kell megadni az egyes kitöltött táblázatok darabszámát, a tényleges darabszám adott táblázat megnevezése sorának jobb szélén található üres keretbe történő beírásával.