MÉRET- ÉS MENNYISÉG SZÁMÍTÁS

Komplex Tisza-tó projekt

TIKEVIR alprojekt

K-VII – Kösely vízleadó útvonal rekonstrukciójának kiviteli terve

(KEOP-7.2.2.1-2008-0003)

- Vízkivételi műtárgy felújítása

- Vízszinttartó műtárgy rekonstrukciója

- Csatornarekonstrukció, földmunkák

1./ Vízkivételi műtárgy felújítása

- Műtárgyak ideiglenes lezárása betétpallózással,

homokzsákos megtámasztással.

Elzárás építése és bontása.

(4,0 +12,0) x 0,5 x 2,5 = 20 m2						                 20 m2

- Rézsűképzés kézi erővel műtárgyak környezetében

4 x 5,0 x 3,0 = 60 m2	                                 				                       60 m2

- Iszapkitermelés munkaárokból, munkagödörből vagy építményből,

kézi erővel, 2,0 m mélységig

Vízkivételi műtárgy:

8,0 x 4,0 x 0,5 = 16,0 m3                                                                                                                                       16 m3

- Iszapkitermelés munkaárokból, munkagödörből vagy építményből,

gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával

Burkolt mederszakasz

50,0 x 4,0 x 0,5 = 100,0 m3     							              100 m3

- Tereprendezés műtárgy környezetében gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával, szállítás 50 m-en belül

Kitermelt iszap elterítése 							         116 m3

- Műtárgy betonfelületének festése kültéri

homlokzati festékkel, fehér színre.

2x8,0x5,0 + 4x5,0x8,0x0,5 +2x5,0x1,0 + 4x0,8x0,8 = 172,6 m2                                       173 m2

- Acél elzáró táblák kibontása műtárgyakból,

szállítása javítóműhelybe 50 km –en belül

Elzáró tábla: 		2 464 kg

Felhúzó szerkezet: 	   500 kg

Fogasléc: 2 x 192 = 	   384 kg

Összesen:         	3 348 kg				                     3,348 t

- Acél elzáró szerkezet felújítása javítóműhelyben,

elkorrodált részek kivágásával, pótlásával.

Pótlás mennyisége 30 %.

Acélanyag pótlás:   2 464 x 0,3  = 740 kg

Acélszerkezetek felújítása: 	2 464 kg                                                                  2,464 t

- Elzáró szerkezet mechanikus mozgató berendezésének felújítása                           1 db

Felhúzó szerkezet: 	   500 kg

Fogasléc: 2 x 192 = 	   384 kg

Összesen:         	   884 kg

- Felújított acélszerkezet helyszínre szállítása, beépítése

Szállítási távolság 50 km –en belül.

Elzáró tábla: 		2 464 kg

Felhúzó szerkezet: 	   500 kg

Fogasléc: 2 x 192 = 	   384 kg

Összesen:         	3 348 kg				                     3,348 t

- Acél horonybélések, küszöbök cseréje

Vízkivételi műtárgy: 2 X 5 + 4 = 14 m						 14 m

- Álló vízmérce felszerelése tartóoszlopra,

0 – 200 cm mérési tartománnyal, vízmérce lapok rögzítéséhez

200 x 15 x 5 cm méretű tölgyfa palló beépítésével.                                                  1 db

- Elzáró tábla beüzemelése, beszabályozása			 			  1 db

- Acélszerkezetek alapozó festése korrózió gátló festékrendszerrel.

Elzáró tábla, helyszínen beépített tartószerkezetek, korlátok:                                 74 m2

- Acélszerkezetek közbenső festése műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

fedő mázolással

Elzáró tábla, helyszínen beépített tartószerkezetek, korlátok:                                 74 m2

- Acélszerkezetek  átvonó festése   műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

fedő mázolással.

Elzáró tábla, helyszínen beépített tartószerkezetek, korlátok:                                 74 m2

- Acélszerkezetek felület előkészítése, rozsdamentesítés,

festék eltávolítás homokfúvással

Elzáró tábla, helyszínen beépített tartószerkezetek, korlátok:                 	           74 m2

- Műtárgy betonfelületének lemosása magasnyomású berendezéssel.

2 x 8,0 x 5,0 + 4 x 5,0 x 8,0 x 0,5  = 172,6 m2                                                                                 173 m2

2./ Vízszinttartó műtárgy rekonstrukciója

- Műtárgyak ideiglenes lezárása homokzsákos elkötéssel.

Elzárás építése és bontása.

Alvízi oldalon: (5,0 + 7,0) x 0,5 x 1,0 x 1,0 = 6 m3                                                                            6 m3

- Nyíltvíztartásnál helyszínen tartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval

14 nap x 24 óra= 336 óra							        336 óra

- Nyíltvíztartásnál üzemelés 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval

14 nap x 8 óra= 112óra							        112 óra

- Rézsűképzés kézi erővel

Műtárgy környezetében:        4 x 10,0 x 3,0 = 120 m2	                                 120 m2

- Tereprendezés műtárgy környezetében gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával, szállítás 50 m-en belül

Kitermelt iszap elterítése                                                                                         40 m3

- Iszapkitermelés munkaárokból, munkagödörből vagy építményből,

kézi erővel, 2,0 m mélységig

Vízszinttartó műtárgy:

3,0 x 5,0 x 0,5   =   8 m3

Venturi műtárgy:

8,0 x 30,0 x 0,5 = 12 m3

K-VII-2 csatorna leadó műtárgy:

10,0 x 4,0 x0,5  = 20 m3

Összesen:             40 m3                                                                                                                                        40 m3

- Műtárgy betonfelületének festése kültéri

homlokzati festékkel, fehér színre.

Vízszinttartó műtárgy

2 x 20,7 x 0,5 + 2 x 1,0 x 1,0 x 0,5 +16 x 0,8 x 0,8 + 6 x 0,5 = 34,9 m2

K-VII-2 vízkivételi műtárgy

4 x 1,0 x 1,0 + 8 x 0,8 x 0,8 = 9,1 m2

Ventúri műtárgy

2 x 20,0 x 0,5 + 4 x 1,0 x 2,0 + 2 x 12,0 x 0,7 + 4 x 1,0 x 0,8 = 39,6 m2

Összesen:  83,6 m3						                                   84 m2

- Műtárgy betonfelületének javítása SIKA bevonati rendszerrel. 		             5 m2

- Acél elzáró szerkezetek kibontása műtárgyakból,

szállítása javítóműhelybe 50 km –en belül

Vízszinttartó műtárgy:

Billenő tábla: 1075 +29 + 32 + 15 + 87 = 1 238 kg

K-VII-2 vízkivételi műtárgy:

Elzáró tábla:  84 kg

Összesen:     1 322 kg							                     1,322 t

- Acél elzáró szerkezetek felújítása javítóműhelyben,

Elkorrodált részek pótlásával. Pótlás mennyisége 30 %.

Acélanyag pótlás:  (1 238 + 84)x 0,3 = 397 kg

Acélszerkezetek felújítása: 1 322 kg 	                                    		          1,322 t

- Acélszerkezetek (záró táblák, mozgató berendezés)

helyszínre szállítása, beépítése

Szállítási távolság 50 km –en belül.				                                 1,322 t

- Hidraulikus mozgatóegység felújítása.					             1 db

- Hidraulikus tápegység pótlása kézi működtetésű, mobil tápegységgel		 1 db

- Álló vízmérce felszerelése meglévő vízmérce tartó oszlopra,

0 –  200 cm mérési tartománnyal. Zománcozott vízmérce lapok

rögzítéséhez 200 x 15 x 5 cm méretű tölgyfa palló beépítésével                              2 db

- Záró tábla, mozgató berendezés beüzemelése, beszabályozása			  1 db

- Acélszerkezetek alapozó festése korrózió gátló festékrendszerrel.

Elzáró tábla, helyszínen beépített tartószerkezetek, korlátok:                               45 m2

- Acélszerkezetek közbenső festése műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

fedő mázolással

Elzáró tábla, helyszínen beépített tartószerkezetek, korlátok:                               45 m2

- Acélszerkezetek  átvonó festése   műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

fedő mázolással.

Elzáró tábla, helyszínen beépített tartószerkezetek, korlátok:                               45 m2

- Acélszerkezetek felület előkészítése, rozsdamentesítés,

festék eltávolítás homokfúvással

Elzáró tábla, helyszínen beépített tartószerkezetek, korlátok:                 	         45 m2

- Rézsű biztosítás készítése kőszórással, vízépítési terméskőből

Vízszinttartó műtárgy és Ventúri műtárgy közötti mederszakaszon:

60,0 x 2 x 0,5  = 60 m3                               		                                             60 m3

- Vízépítési kőművek felületrendezése

Partbiztosításnál: 60,0 x 2,0 = 120 m2       	                                                                                     120 m2

- Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési

kőművek alá, homokos kavicsból. THK 0/32 P-TT

10,0 x 0,1 = 1,0 m3								            1 m3

- Rézsű- és mederburkolat; Terméskőburkolat készítése

kész ágyazatra betonba rakva, hézagolással, 25 cm vastagságban.

Mederburkolat pótlása: 10,0 m2                                                                              10 m2

- Burkolatkiegészítő szerkezetek, rézsűlépcső és szegély készítése

kész ágyazatra, vagy tükörbe, vasalatlan betonból.

C16/20-X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék

CEM 32, 5 pc. Dmax=24 mm, m=6,1 finomsági modulussal

Műtárgy kezelőszintjének felújítása

Burkolat lezáró fogak pótlása:     11,0 x 0,4 x 0,3 = 1,3 m3	 		          		                                                     	      Összesen:  2,9 m3  		             3 m3

- Vasbeton korlátgerendák pótlása 							 4 db

- Műtárgy betonfelületének lemosása magasnyomású berendezéssel.

Vízszinttartó műtárgy

2 x 20,7 x 0,5 + 2 x 1,0 x 1,0 x 0,5 + 2 x (10,0 + 15,3) x 05 x 3,4 = 107,7 m2

K-VII-2 vízkivételi műtárgy

4 x 1,0 x 1,0 + 8 x 0,8 x 0,8 = 9,1 m2

Ventúri műtárgy

2 x 20,0 x 0,5 + 4 x 1,0 x 2,0 + 2 x 12,0 x 0,7 + 4 x 1,0 x 0,8 = 39,6 m2

Összesen:  156,4 m2						                                 156 m2

3./  Csatornarekonstrukció, földmunkák

- Nádkaszálás csatorna rézsűjén

2x2 350x5,0=23 500 m2							    23 500 m2

- Levágott növényzet összegyűjtése, aprítékolása				      2 350 m3

- Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása, gépi erővel,
6,1-12 m2 szelvényterület között

vízvezető csatorna kotrása: 4 600 m3                                                              		     4 600 m3

- Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban,
20,1-50,0 m távolság között

Kotrási depónia felületrendezése: 4 600 x 0,5 = 2 300 m3                                                  2 300 m3

- Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével,

tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával,

16%-os terephajlásig, I-IV. osztályú talajban

2 350 x 6 = 14 100 m2                                                                                       14 100 m2

- Rézsű biztosítás készítése kőszórással, vízépítési terméskőből

2 x 100,0 x 1,5 m3/fm  = 300 m3                            	                                             300 m3

- Vízépítési kőművek felületrendezése

Partbiztosításnál: 2 x 100,0 x 2,0 = 400 m2                                                                                         400 m2

FÖLDTÖMEG SZÁMÍTÁS

| Szelvény szám | Távolság [m] | Csatorna kotrás |
| --- | --- | --- |
|  |  | Terület [m2] | Tömeg [m3] |
|  |  | Egyes | Közép |  |
| 0+040 |  | 2 |  |  |
| 0+050 | 10 | 2 | 2 | 20 |
| 0+100 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+150 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+200 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+250 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+300 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+350 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+400 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+450 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+500 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+550 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+600 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+650 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+700 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+750 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+800 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+850 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+900 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 0+950 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+000 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+050 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+100 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+150 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+200 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+250 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+300 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+350 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+400 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+450 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+500 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+550 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+600 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+650 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+700 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+750 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+800 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+850 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+900 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 1+950 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 2+000 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 2+050 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 2+100 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 2+150 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 2+200 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 2+250 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 2+300 | 50 | 2 | 2 | 100 |
| 2+340 | 40 | 2 | 2 | 80 |
| Kotrás4 600m3 Kotrás4 600m3 |